Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проводимые в 2014году в МКД Чаптынова 28

| № п/п | Мероприятие | Цель мероприятия | Сроки проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка на лестничных площадках , помещениях 1-го этажа, тамбурах современных светильников с автоматическими датчиками движения | 1.Экономия потребления электрической энергии 2.Замена светильников с лампочками на светильники современного образца | Март 2014г |
| 2. | Поверка тепловычислителей и расходомеров тепла в связи окончанием срока использования | 1.Повышение достоверности показаний общедомовых приборов учета 2. Необходимое требование для подачи тепла на дом | Сентябрь 2014г |
| 3. | Промывка трубопроводов отопительной системы | 1.Повышение эффективности работы отопительной системы | Июнь 2014г |
| 4. | Поверка счетчиков общедомового учета ГВС в связи с окончанием срока использования | 1.Повышение достоверности показаний общедоммовых приборов учета 2.Необходимое требование | Август 2014г |
| 5. | Замена индивидуальных приборов учета ГВС в связи с окончанием сроков использования ( 36 квартир) | 1. Повышение достоверности показаний по потреблению горячей воды, снижению ОДН | П полугодие 2014г |
| 6. | Утепление трубопровода отопительной системы , труб и стояков ГВС в подвале | 1. Снижение потерь по теплу | Октябрь 2014г |
| 7. | Утепление вентиляционных окон в подвале на зимний период | 1. Снижение потерь по теплу | Ноябрь 2014г |