Котельная №9

Мероприятия к 2014 году:

Подключаются перспективная жилая и общественно - деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 6.9:

Таблица 6.9. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| l=55м, d=0,1м (резервирование) | Рисунок 6.30 |
| l=120м, d=0,1м | Рисунок 6.31 |
| l=25м, d=0,065м |  |
| l=45м, d=0,065м |  |
| l=65м, d=0,08м | Рисунок 6.32 |
| l=30м, d=0,1м |  |
| l=30м, d=0,032м |  |
| l=40м, d=0,08м |  |
| l=5м, d=0,08м |  |
| l=30м, d=0,08м (резервирование) |  |
| l=65м, d=0,08м (резервирование) | Рисунок 6.33 |
| (Узел – Шоссейная,33) l=7м, d=0,1м | Рисунок 6.31 |
| (ТК7 – Шоссейная,33/1) l=3м, d=0,05м |  |
| (Новый узел2 – Коммунистический,142) l=70м, d=0,05м | Рисунок 6.32 |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| l=60м, d=0,125м | Рисунок 6.31 |
| l=46м, d=0,065м | Рисунок 6.33 |
| (Уз1 – ТК2) l=36м, d=0,2м | Рисунок 6.34 |
| (ТК2 – ТК3) l=34м, d=0,2м |  |
| (ТК3 – ТК4) l=83м, d=0,2м |  |
| (По больнице) l=65м, d=0,125м |  |

Мероприятия к 2016 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №9.

Рисунок 6.30 Строительство сетей к 2014 году.

Рисунок 6.31 Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Рисунок 6.32 Строительство сетей к 2014 году.

Рисунок 6.33 Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Рисунок 6.34 Реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Котельная №10

Мероприятия к 2014 году:

- Подключаются перспективная жилая и общественно-деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, описанные в таблице 6.10.

Таблица 6.10. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| l=40м, d=0,2м (резервирование) | Рисунок 6.35 |
| (Уз0 – НовТК1) l=80м, d=0,1м |  |
| (НовТК1 – Ком-ий,113/3) l=3м, d=0,032м |  |
| (НовТК1 – Ком-ий,113/4) l=10м, d=0,065м |  |
| (НовТК2 – Гранитный,12) l=40м, d=0,08м | Рисунок 6.36 |
| (Заринская,22/1 – Заринская,25) l=45м, d=0,05м |  |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| l=10м, d=0,08м | Рисунок 6.37 |
| l=20м, d=0,08м |  |
| (вых1 – ТК1) l=11м, d=0,2м | Рисунок 6.36 |
| (ТК1 – ТК2) l=33м, d=0,2м |  |
| (ТК2 – ТК3) l=34м, d=0,2м |  |
| (ТК3 – Уз.9) l=4м, d=0,2м |  |
| (Уз.9 – ТК4) l=40м, d=0,2м |  |
| (ТК4 – Уз.4.1) l=46м, d=0,2м |  |
| (уз.6 – уз.7) l=20м, d=0,1м |  |
| (уз.7 – НТК1) l=12м, d=0,1м |  |
| (НТК1 – НовТК2) l=30м, d=0,1м |  |
| (ТК17 – уз.5) l=24м, d=0,125м |  |
| (Уз5 – Уз6) l=31м, d=0,125м |  |

Мероприятия к 2017 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №10.

Рисунок 6.35 Строительство и реконструкция сетей к 2014 году.

Рисунок 6.36 Строительство и реконструкция сетей к 2014 году.

Рисунок 6.37 Реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Котельная №11

Мероприятия к 2014 году:

Подключаются перспективная общественно - деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 6.11:

Таблица 6.11. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| l=50м, d=0,08м | Рисунок 6.38 |
| l=8м, d=0,05м |  |
| l=45м, d=0,1м (резервирование) |  |
| (ТК-10/2 – Ленина,212) l=19м, d=0,05м |  |
| (ТК11 – Ленина, 201/1) l=18м, d=0,032м |  |
| (ТК12 – Ленина,203/1) l=35м, d=0,05м |  |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| l=100м, d=0,15м | Рисунок 6.38 |
| l=25м, d=0,15м |  |
| l=25м, d=0,15м |  |
| l=39м, d=0,1м |  |
| l=46м, d=0,08м |  |
| (Уз2 – Уз4) l=48м, d=0,15м |  |
| (ТК-4 – ТК-5) l=32м, d=0,2м |  |
| (ТК-2 – ТК-4) l=22м, d=0,2м |  |
| (ТК-1 – ТК-2) l=75м, d=0,2м |  |
| (ТК9/2 – ТК1) l=35м, d=0,2м |  |

Мероприятия к 2017 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №11.

Рисунок 6.38 Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Котельная №12

Мероприятия к 2014 году:

Подключаются перспективная жилая и общественно - деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 6.12:

Таблица 6.12. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| l=5м, d=0,05м | Рисунок 6.39 |
| l=30м, d=0,08м |  |
| l=5м, d=0,04м |  |
| l=50м, d=0,08м |  |
| l=5м, d=0,032м |  |
| l=5м, d=0,032м |  |
| l=30м, d=0,08м |  |
| l=5м, d=0,032м |  |
| l=100м, d=0,08м |  |
| l=75м, d=0,125м | Рисунок 6.40 |
| l=25м, d=0,065м |  |
| l=25м, d=0,1м |  |
| l=50м, d=0,032м | Рисунок 6.41 |
| (ТК0 – Динамо) l=201м, d=0,08м | Рисунок 6.39 |
| (уз10 – Палкина, 2/1) l=60м, d=0,08м |  |
| (Узел 21 – Проточная, 12/1) |  |
| (Н ТК-2(7) – Чаптынова,3) l=45м, d=0,05м | Рисунок 6.41 |
| (Н ТК-2(7) – Чаптынова,5) l=30м, d=0,05м |  |
| (ТК-8(12) – Чаптынова,7) l=30м, d=0,05м |  |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| l=86м, d=0,05м | Рисунок 6.39 |
| l=38м, d=0,15м | Рисунок 6.41 |
| l=15м, d=0,125м |  |
| l=25м, d=0,125м |  |
| l=10м, d=0,125м |  |
| l=70м, d=0,125м |  |
| l=30м, d=0,065м |  |
| l=65м, d=0,125м (резервирование) |  |
| (ТК-1(12) – ТК-3(12) l=27м, d=0,15м |  |

Мероприятия к 2017 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №12.

Рисунок 6.39 Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Рисунок 6.40 Строительство сетей к 2014 году.

Рисунок 6.41 Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Котельная №13

Мероприятия к 2014 году:

Подключаются перспективная жилая и общественно - деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 6.13:

Таблица 6.13. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| l=20м, d=0,1м | Рисунок 6.42 |
| l=20м, d=0,1м |  |
| l=20м, d=0,1м |  |
| l=40м, d=0,15м |  |
| l=20м, d=0,1м |  |
| l=20м, d=0,1м |  |
| l=50м, d=0,1м |  |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| l=105м, d=0,05м | Рисунок 6.42 |
| l=100м, d=0,08м |  |
| l=20м, d=0,05м |  |

Мероприятия к 2017 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №13.

Рисунок 6.42 Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Котельная №14

Мероприятия к 2014 году:

- Подключается перспективная жилая застройка. Для это прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 6.14.

Таблица 6.14 Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| (ТК-12 – Островского,26) l=5м, d=0,065м | Рисунок 6.43 |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| (ТК1 – ТН1) l=20м, d=0,1м | Рисунок 6.43 |
| (ТН1 – ТК10) l=56м, d=0,08м |  |
| (ТК10 – ТК11) l=5м, d=0,08м |  |
| ТК11 – ТК12) l=5м, d=0,08м |  |

Рисунок 6.43 Строительство сетей к 2014 году.

Котельная №15

Мероприятия к 2014 году:

Подключаются перспективная жилая иобщественно - деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 6.15:

Таблица 6.15. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| l=30м, d=0,065м | Рисунок 6.44 |
| l=50м, d=0,1м |  |
| l=5м, d=0,05м |  |
| l=30м, d=0,065м |  |
| (Узел1 – Социалистическая,25) l=91м, d=0,04м | Рисунок 6.45 |
| (Узел2 – Социалистическая,31) l=32м, d=0,05м |  |
| (Узел2 – ТН1) l=137м, d=0,125м |  |
| (ТН1 – ТН2) l=65м, d=0,125м |  |
| (ТН2 – Социалистическая,41,42) l=12м, d=0,065м |  |
| (ТН2 – ТН3) l=72м, d=0,1м |  |
| (ТН3 – Социалистическая,47) l=15м, d=0,05м |  |
| (ТН3 – Социалистическая,53) l=121м, d=0,065м |  |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| (ТК(н)4 – ТК6) l=11м, d=0,15м | Рисунок 6.46 |
| (ТК6 –Уз1) l=25м, d=0,15м |  |
| (Уз1 – Уз2) l=4м, d=0,15м |  |
| (Уз2 – ТК7) l=24м, d=0,15м |  |
| (ТК7 – Уз3) l=40м, d=0,15м |  |
| (Уз3 – Уз4) l=3м, d=0,15м |  |
| (Уз4 – ТК9) l=40м, d=0,15м |  |
| (ТК9 – Узел1) l=20м, d=0,15м |  |
| (Узел1 – ТК10) l=73м, d=0,15м |  |
| (ТК10 – Узел2) l=35м, d=0,125м |  |

Мероприятия к 2018 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП на всех потребителях, подключенных к котельной №15.

Рисунок 6.44 Строительство сетей к 2014 году.

Рисунок 6.45 Строительство и реконструкция сетей к 2014 году.

Рисунок 6.46 Строительство и реконструкция сетей к 2014 году.

Котельная №16

Мероприятия к 2014 году:

Подключаются перспективная общественно - деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 6.16:

Таблица 6.16. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| (ТК-1 – Ленина,241) l=170м, d=0,065м | Рисунок 6.47 |
| (Уз1 – Ленина,243/2) l=62м, d=0,05м |  |
| Реконструкция с увеличением диаметра |

Мероприятия к 2015 году:

2-х этажный дом по пер. Плесовый 8 перевести на индивидуальное поквартирное газовое отопление.

Рисунок 6.47 Строительство сетей к 2014 году.

Для перспективных потребителей: Ленина,261/2/3/4, 263/2/3/4/5, 282 построитель отдельный источник тепловой энергии. Перспективная схема теплоснабжения представлена на рисунке 6.48.

Рисунок 6.48 Строительство нового источника теплоснабжения и новых сетей.

При подключении новых потребителей прокладываются тепловые сети, указанные в таблице 6.17.

Таблица 6.17. Мероприятия по строительству сетей.

Характеристика

(Кот – уз2) l=30м, d=0,125м

(Уз2 – ТН3) l=83м, d=0,05м

(ТН3 – Ленина,282) l=58м, d=0,05м

(Уз2 – ТН4) l=55м, d=0,125м

(ТН4 – Уз3) l=60м, d=0,1м

(Уз3 – Ленина,261/4) l=27м, d=0,032м

(Уз3 – Ленина,261/3) l=66м, d=0,065м

(ТН4 – Уз4) l=32м, d=0,1м

(Уз4 – Ленина,261/2) l=20м, d=0,025м

(Уз4 – ТН5) l=158м, d=0,1м

(ТН5 – Уз5) l=50м, d=0,05м

(Уз5 – Ленина,263/3) l=37м, d=0,032м

(Уз5 – Уз6) l=37м, d=0,05м

(Уз6 – Ленина,263/4) l=21м, d=0,05м

(Уз6 – Ленина,263/5) l=35м, d=0,032м

(ТН5 – Ленина,263/2) l=162м, d=0,08м

Котельная №17

Мероприятия к 2014 году:

Подключаются перспективная жилая и общественно-деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 6.18:

Таблица 6.18. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| l=68м, d=0,1м | Рисунок 6.49 |
| l=52м, d=0,1м |  |
| l=55м, d=0,1м |  |
| l=4м, d=0,065м |  |
| l=180м, d=0,1м (резервирование) | Рисунок 6.50 |
| (ТК3 – Промышленная,8/2) l=7м, d=0,065м | Рисунок 6.51 |
| (Промышленная,8/2 – Промышленная,8/1) l=12м, d=0,065м |  |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| l=175м, d=0,15м | Рисунок 6.52 |
| (Уз1 – Уз2) l=3м, d=0,1м | Рисунок 6.51 |
| (Уз2 – ТК-1) l=260м, d=0,1м |  |
| (ТК1 – ТК3) l=128м, d=0,065м |  |

Мероприятия к 2018 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №17.

Рисунок 6.49Строительство сетей к 2014 году.

Рисунок 6.50 Строительство сетей к 2014 году.

Рисунок 6.51 Строительство и реконструкция сетей к 2014 году.

Рисунок 6.52. Реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Котельная №18

За пределами действия котельной №18 расположено административное здание по адресу ул. Социалистическая,71. Данного потребителя не предствляется возможным подключить к котельной №18, поэтому потребителя целесообразно перевести на индивидуальное отопление.

Котельная №21

Мероприятия к 2014 году:

Подключаются перспективная общественно - деловая застройка. Для этого прокладываются тепловые сети, указанные в таблице 6.19:

Таблица 6.19. Мероприятия по строительству сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| l=15м, d=0,04м | Рисунок 6.53 |

Мероприятия к 2020 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в общественно-деловых постройках, подключенных к котельной №21.

Рисунок 6.53 Строительство сетей к 2014 году.

Котельная №23

Мероприятия к 2014 году:

Подключаются перспективная общественно - деловая застройка. Для этого прокладываются тепловые сети, указанные в таблице 6.20:

Таблица 6.20. Мероприятия по строительству сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| (ТН3 – ТН1) l=44м, d=0,065м | Рисунок 6.54 |
| (ТН1 – ТН2) l=133м, d=0,065м |  |
| (ТН2 – Церковь) l=98м, d=0,065м |  |

Рисунок 6.54 Строительство сетей к 2014 году.

Котельная №24

Мероприятия к 2014 году:

Для увеличения надежности централизованной системы отопления прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 6.21:

Таблица 6.21. Мероприятия по реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| (Нов уз1 – Ком-ий,95/1) l=130м, d=0,1м | Рисунок 6.55 |
| (Ком-ий,95/1 – Ком-ий,95/2) l=12м, d=0,065м |  |
| (ТК – НовТК) l=70м, d=0,125м |  |
| (НовТК – Марсьева,3,5) l=3м, d=0,08м |  |
| (НовТК – Ком-ий,91) l=80м, d=0,08м |  |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| l=10м, d=0,04м | Рисунок 6.55 |
| l=40м, d=0,025м |  |
| l=36м, d=0,032м |  |
| (Кот – ТК) l=2м, d=0,15м |  |
| (ТК – Уз2) l=16м, d=0,1м |  |
| (Уз2 – Нов уз1) l=20м, d=0,1м |  |

Мероприятия к 2020 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в общественно-деловых постройках, подключенных к котельной №24.

Рисунок 6.55 Строительство новых и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Центральная газовая котельная

Мероприятия к 2014 году:

Подключаются перспективная жилая и общественно-деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 6.22:

Таблица 6.22 Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| l=50м, d=0,065м | Рисунок 6.57 |
| l=20м, d=0,032м |  |
| l=70м, d=0,2м |  |
| l=15м, d=0,065м |  |
| l=3м, d=0,04м |  |
| l=40м, d=0,05м |  |
| l=30м, d=0,065м |  |
| l=25м, d=0,04м |  |
| l=35м, d=0,04м |  |
| l=10м, d=0,025м |  |
| l=30м, d=0,05м |  |
| l=5м, d=0,1м |  |
| l=5м, d=0,05м |  |
| l=35м, d=0,1м |  |
| l=35м, d=0,2м |  |
| l=10м, d=0,2м |  |
| l=55м, d=0,2м |  |
| l=3м, d=0,05м |  |
| l=25м, d=0,2м |  |
| l=3м, d=0,05м |  |
| l=25м, d=0,15м |  |
| l=3м, d=0,05м |  |
| l=20м, d=0,1м |  |
| l=3м, d=0,05м |  |
| l=20м, d=0,1м |  |
| l=3м, d=0,05м |  |
| l=20м, d=0,05м |  |
| l=12м, d=0,2м |  |
| l=10м, d=0,05м |  |
| l=10м, d=0,05м |  |
| l=55м, d=0,15м |  |
| l=20м, d=0,08м |  |
| l=40м, d=0,1м |  |
| l=30м, d=0,05м |  |
| l=65м, d=0,08м |  |
| l=20м, d=0,15м |  |
| l=5м, d=0,04м |  |
| l=20м, d=0,15м |  |
| l=5м, d=0,04м |  |
| l=20м, d=0,1м |  |
| l=5м, d=0,04м |  |
| l=20м, d=0,05м |  |
| l=15м, d=0,05м |  |
| l=5м, d=0,04м |  |
| l=120м, d=0,15м |  |
| l=17м, d=0,025м |  |
| l=130м, d=0,15м |  |
| l=30м, d=0,1м |  |
| l=48м, d=0,15м |  |
| l=45м, d=0,1м |  |
| (Алтайская, 1/1 – Алтайская) l=25м, d=0,05м |  |
| (Комсомольская,6 – Комсомольская,6) l=10м, d=0,032м |  |
| (ТК22 – Ч-Гуркина,46/1) l=30м, d=0,05м |  |
| (Уз27.1 – Ком-ий,43/1) l=17м, d=0,05м |  |
| (ТК18 – Ком-ий,57/2) l=30м, d=0,032м |  |
| (ТК12 – Ком-ий,79) l=17м, d=0,05м |  |
| (ТК18 – Алтайская,20/1) l=10м, d=0,08м |  |
| (Комс-ая,18 – Комс-ая,24) l=40м, d=0,032м |  |
| (ТК19 – инвест пл25) l=30м, d=0,05м |  |
| (ТК18 – инвест пл26) l=30м, d=0,05м |  |
| (ТК16 – инвест пл26) l=20м, d=0,05м |  |
| (ТК6 – инвест пл24) l=17м, d=0,05м |  |
| (ТК2 – ТК Шоссейная) l=260м, d=0,3м |  |
| (ТК Шоссейная – Персп застр) l=320, d=0,25м |  |
| (ТК Шоссейная – Персп застр) l=260м, d=0,25м |  |
| (ТК9 – Персп ТК1) l=100м, d=0,15м |  |
| (Персп ТК1 – Персп уз1) l=120м, d=0,15м |  |
| (Персп уз1 – Ком-ий,81) l=3м, d=0,08м |  |
| (Персп уз1 – Персп ТК2) l=200м, d=0,15м |  |
| (Персп ТК2 – Ком-ий 83/3) l=55м, d=0,1м |  |
| (Ком-ий,83/3 – Заречная,49/1) l=70м, d=0,08м |  |
| (Персп ТК2 – Персп ТК3) l=66м, d=0,125м |  |
| (Персп ТК3 – Персп уз2) l=22м, d=0,065м |  |
| (Персп уз2 – Ком-ий,83) l=25м, d=0,05м |  |
| (Персп уз2 – Ком-ий,83/2) l=20м, d=0,032м |  |
| (Персп уз2 – Заречная,57/2) l=30м, d=0,032м |  |
| (Персп ТК3 – персп уз3) l=50м, d=0,1м |  |
| (Персп уз3 – Мостовой,2) l=45м, d=0,032м |  |
| (Персп уз3 – Ком-ий,85/1) l=40м, d=0,08м |  |
| (Ком-ий,83/3 – Заречная,39/1) l=70м, d=0,125м |  |
| (ТК39 – Ком-ий,55/5) l=15м, d=0,065м |  |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| l=50м, d=0,2м | Рисунок 6.57 |
| l=25м, d=0,2м |  |
| l=30м, d=0,2м |  |
| l=40м, d=0,1м |  |
| l=30м, d=0,15м |  |
| l=35м, d=0,15м |  |
| l=52м, d=0,15м |  |
| l=23м, d=0,15м |  |
| l=36м, d=0,125м |  |
| (Кот – ТК1) l=23м, d=0,6м |  |
| (ТК17 – ТК18) l=26м, d=0,4м |  |
| (ТК18 – уз18.1) l=72м, d=0,4м |  |
| (уз18.1 – ТК1) l=10м, d=0,4м |  |
| (ТК1 – ТК2) l=123м, d=0,5м |  |
| (ТК2 – уз2.1) l=50м, d=0,5м |  |
| (уз2.1 – уз.2.10) l=120м, d=0,5м |  |
| (Уз.2.10 – ТК3) l=200м, d=0,4м |  |
| (ТК3 – ТК5) l=18м, d=0,3м |  |
| (ТК8 – ТК9) l=100м, d=0,2м |  |
| (ТК8/1 – ТК8) l=21м, d=0,25м |  |
| (уз2.4 – ТК2) l=25м, d=0,065м |  |
| (ТК2 – ТК1) l=50м, d=0,065м |  |
| (ТК8 – ТК7) l=27м, d=0,15м |  |
| (ТК8 – ТК9) l=26м, d=0,1м |  |
| (ТК7 – ТК4) l=79м, d=0,1м |  |
| (ТК4 – Алтайская, 1/1) l=28м, d=0,0,08м |  |
| (Уз2.2 – уз2.4) l=30м, d=0,08м |  |
| (ТК6 – ТК7) l=15м, d=0,15м |  |
| (ТК7 – ТК8) l=27м, d=0,1м |  |
| (ТК1 – ТК17) l=150м, d=0,25м |  |
| (ТК36 – ТК35) l=16м, d=0,125м |  |
| (ТК34 – ТК35) l=106м, d=0,125м |  |
| (ТК32 – ТК34) l=71м, d=0,1м |  |
| (ТК3 – ТК32) l=71м, d=0,1м |  |

Мероприятия к 2015 году:

Для обеспечения потребителей, находящихся на балансе, ЦТП-3 и ЦТП-8 необходимым напором, производится прокладка прямого трубопровода Ду 400 мм и длиной 23 м от котельной до ТК-1.1. Одновременно с этим производится отключение прямого трубопровода на участке сети ТК-1 – ТК-1.1. Новый участок представлен на рисунке 6.56.

Мероприятия к 2016 году:

Ликвидация ЦТП №1, №2, №3, №7, №8.

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в общественно-деловых и жилых постройках, подключенных к районной котельной.

Рисунок 6.56 Строительство прямого трубопровода от Котельной до ТК-1.1 и отключение прямого трубопровода на участке ТК-1 – ТК-1.1 к 2015 году.

Рисунок 6.57 (Часть1) Строительство и перекладка сетей к 2014 году.

Рисунок 6.57 (Часть2) Строительство и перекладка сетей к 2014 году.

В связи с особенностями климатических условий поселения целесообразно сохранить, как подземный видк прокладки тепловых сетей, так и наземный. В случаях наземной прокладки ТС необходимо использовать современные типы теплоизоляционных материалов, такие как скорлупки ППУ. В случае подземной прокладки глубина заложения каналов должна быть минимальна, в следствие наличия грунтовых вод в районе поселения.

На всех котельных провести работы согласно перечню инвестиционных проектов развития системы теплоснабжения города Горно-Алтайск.

Перспективные пьезометрические графики, которые показывают, что при проведении выше указанных мероприятий, потребители будут получать необходимое количество тепла, представлены в Приложении 3.

Котельная ЖБИ

Мероприятия к 2014 году:

Подключаются перспективная жилая и общественно-деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, описанные в таблице 6.23.

Таблица 6.23 Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| (Механ цех – НовТК1) l=50м, d=0,065м | Рисунок 6.58 |
| (ООО «Чедар» - НовТК1) l=30м, d=0,065м |  |
| (НовТК1 – Нов уз1) l=22м, d=0,08м |  |
| (Нов уз1 – Строит,2) l=5м, d=0,05м |  |
| (Нов уз1 – Нов ТК2) l=15м, d=0,08м |  |
| (Нов ТК2 – Строит,21) l=12м, d=0,05м |  |
| (Нов ТК2 – Строит,2/2) l=18м, d=0,05м |  |
| (ТК4 – Ком-ий,165/1) l=30м, d=0,08м |  |
| (ТК1.7 – Ком-ий,157/1) l=23м, d=0,05м |  |
| (ТК – Ком-ий,153/1) l=12м, d=0,065м |  |
| (ТК1 – Нов ТК3) l=65м, d=0,125м |  |
| (Нов ТК3 – Нов уз2) l=60м, d=0,08м |  |
| (Нов уз2 – Ком-ий,196/1) l=5м, d=0,05м |  |
| (Нов уз2 – Ком-ий,196/2) l=5м, d=0,05м |  |
| (Нов ТК3 – Ком-ий,194/1) l=55м, d=0,08м |  |
| (Ком-ий,194/1 – Ком-ий,196/1) l=30м, d=0,065м |  |
| (ТК17 – Ком-ий,139) l=80м, d=0,065м |  |
| (Адм зд – Пром,1/1) l=25м, d=0,05м |  |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| (Котельная – уз.0) l=5м, d=0,15м | Рисунок 6.58 |
| (Уз0 – ТК-21) l=60м, d=0,125м |  |
| (ТК21 – ТК-19) l=65м, d=0,125м |  |
| (ТК-19 – ТК-22) l=75м, d=0,125м |  |
| (ТК-22 – мех.цех) l=65м, d=0,08м |  |
| (ТК-22 – ООО «Чедирген» l=36м, d=0,065м |  |
| (ТК1 – ТК-2) l=15м, d=0,125м |  |
| (ТК2 – ТК3) l=21м, d=0,125м |  |
| (ТК3 – ТК4) l=50м, d=0,125м |  |
| (ТК25 – ТК13) l=22м, d=0,125м |  |
| (ТК25 – уз2) l=20м, d=0,08м |  |
| (уз2 – адм зд) l=20м, d=0,08м |  |

Мероприятия к 2015 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №1.

Рисунок 6.58) Строительство и перекладка сетей к 2014 году.

- Перспективные топливные балансы.

Расчетные перспективные топливные балансы котельных представлены в таблице 7.1. Расход топлива (газа) представлен в натуральных единицах: тыс. м3. Расчет перспективных топливных балансов производится на конец расчётного периода, когда все котельные уже переведены на газ.

На рисунках 7.1-7.24 представлены фактические расходы топлива в натуральном выражении по месяцам.

Таблица 7.1. Топливные балансы котельных.

|  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | наиб | дек | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот №1 | 339 | 295 | 276 | 173 | 82 | 28 | 10 | 27 | 94 | 173 | 260 | 320 | 2078 |
| Кот №2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кот №3 | 431 | 375 | 351 | 220 | 104 | 36 | 12 | 34 | 120 | 219 | 331 | 406 | 2638 |
| Кот №4 | 1164 | 1013 | 948 | 593 | 282 | 97 | 33 | 92 | 324 | 592 | 893 | 1097 | 7129 |
| Кот №5 | 804 | 700 | 655 | 410 | 195 | 67 | 23 | 64 | 224 | 409 | 617 | 758 | 4925 |
| Кот №6 | 468 | 407 | 381 | 238 | 113 | 39 | 13 | 37 | 130 | 238 | 359 | 441 | 2865 |
| Кот №7 | 122 | 107 | 100 | 62 | 30 | 10 | 4 | 10 | 34 | 62 | 94 | 116 | 750 |
| Кот №8 | 149 | 129 | 121 | 76 | 36 | 12 | 4 | 12 | 41 | 76 | 114 | 140 | 911 |
| Кот №9 | 444 | 387 | 362 | 226 | 108 | 37 | 13 | 35 | 123 | 226 | 341 | 419 | 2720 |
| Кот №10 | 319 | 278 | 260 | 163 | 77 | 27 | 9 | 25 | 89 | 162 | 245 | 301 | 1955 |
| Кот №11 | 169 | 147 | 138 | 86 | 41 | 14 | 5 | 13 | 47 | 86 | 130 | 159 | 1036 |
| Кот №12 | 251 | 218 | 204 | 128 | 61 | 21 | 7 | 20 | 70 | 128 | 193 | 236 | 1536 |
| Кот №13 | 374 | 326 | 304 | 191 | 91 | 31 | 11 | 30 | 104 | 190 | 287 | 353 | 2291 |
| Кот №14 | 49 | 43 | 40 | 25 | 12 | 4 | 1 | 4 | 14 | 25 | 38 | 46 | 302 |
| Кот №15 | 115 | 100 | 93 | 58 | 28 | 10 | 3 | 9 | 32 | 58 | 88 | 108 | 702 |
| Кот №16 | 73 | 64 | 60 | 37 | 18 | 6 | 2 | 6 | 20 | 37 | 56 | 69 | 449 |
| Кот №17 | 279 | 243 | 228 | 142 | 68 | 23 | 8 | 22 | 78 | 142 | 215 | 264 | 1712 |
| Кот №18 | 27 | 23 | 22 | 14 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 14 | 21 | 25 | 165 |
| Кот №19 | 37 | 32 | 30 | 19 | 9 | 3 | 1 | 3 | 10 | 19 | 28 | 35 | 227 |
| Кот №20 | 9 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 58 |
| Кот №21 | 19 | 17 | 16 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 18 | 117 |
| Кот №22 | 12 | 10 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 11 | 74 |
| Кот №23 | 49 | 42 | 40 | 25 | 12 | 4 | 1 | 4 | 14 | 25 | 37 | 46 | 298 |
| Кот №24 | 134 | 117 | 109 | 68 | 33 | 11 | 4 | 11 | 37 | 68 | 103 | 126 | 822 |
| ЗЖБИ | 369 | 322 | 301 | 188 | 90 | 31 | 11 | 29 | 103 | 188 | 284 | 348 | 2264 |
| Центральная | 3582 | 3133 | 2998 | 2026 | 1198 | 599 | 438 | 597 | 1296 | 2037 | 2837 | 3403 | 24143 |

Рисунок 7.1. Расход газа котельной №1.

Рисунок 7.2. Расход газа котельной №3.

Рисунок 7.3. Расход газа котельной №4.

Рисунок 7.4. Расход газа котельной №5.

Рисунок 7.5. Расход газа котельной №6.

Рисунок 7.6. Расход газа котельной №7.

Рисунок 7.7. Расход газа котельной №8.

Рисунок 7.8. Расход газа котельной №9.

Рисунок 7.9. Расход газа котельной №10.

Рисунок 7.10. Расход газа котельной №11.

Рисунок 7.11. Расход газа котельной №12.

Рисунок 7.12. Расход газа котельной №13.

Рисунок 7.13. Расход газа котельной №14.

Рисунок 7.14. Расход газа котельной №15.

Рисунок 7.15. Расход газа котельной №16.

Рисунок 7.16. Расход газа котельной №17.

Рисунок 7.17. Расход газа котельной №18.

Рисунок 7.18. Расход газа котельной №19.

Рисунок 7.19. Расход газа котельной №20.

Рисунок 7.20. Расход газа котельной №21.

Рисунок 7.21. Расход газа котельной №22.

Рисунок 7.22. Расход газа котельной №23.

Рисунок 7.23. Расход газа котельной №24.

Рисунок 7.24. Расход газа котельной ЖБИ.

Рисунок 7.25. Расход газа центральной котельной.

- Оценка надежности теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9•0,97•0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков

теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

Безотказность – свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неисправное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети).

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9×0,97×0,99 = 0,86.

Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

- Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

- На пером этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

- Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

- На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- - средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка;

Частота (интенсивность) отказов1 каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя , который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке , [1/час], где  -протяженность каждого участка, [км]. И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов применяется зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

где  - срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра  : при  <1, она монотонно убывает, при  >1 - возрастает; при  =1 функция принимает вид = Const. А  - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

На рисунке 8.1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

Рисунок 8.1. Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети.

- Зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

- С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети). Для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

Где  – внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, ºС; z – время отсчитываемое после начала исходного события, ч;  -- температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, ºС;  – температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z, ºС;  – подача теплоты в помещение, Дж/ч;  – удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч× ºС);  – коэффициет аккумуляции помещения (здания), ч.

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха.

- На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента.

При обеспечении резервирования (см. раздел 6) надежность системы теплоснабжения увеличивается до 1. Были рассмотрены аварийные режимы работы источников тепловой энергии, при аварии на магистральных участках (см. таблицу 8.1), т.е. случаи, когда теплоснабжение потребителей осуществляется по резервному участку. При этом получены температуры наружного воздуха, ниже которых потребители, отапливаемые по резервным участкам, не будут получать необходимое количество тепла.

В случае аварии на магистральном трубопроводе, необходимо применять периодическое протапливание потребителей, отапливаемых по резервному участку. Для этого прикрываются задвижки на отводах к ближайшим к котельной потребителям, что приводит к росту давления в прямом трубопроводе, ведущему к тупиковым потребителям. За счет этого, тупиковые потребители получают большее количество тепла.

Таблица 8.1. Проверка резервирования системы теплоснабжения.

| Наименование котельной | Минимальное значение температуры наружного воздуха, °С | Симуляция аварии на старом участке теплосети |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | -27 | ТК5 – ТК10 |
| Котельная №3 | -23 | Т2 – Т(Н)13 |
| Котельная №4 | -12 | ТК28 – ТК29 |
| Котельная №5 | -5 | №8 |
| Котельная №6 | -18 | Узел1 – ТК1/2 |
| Котельная №7 | -9 | ТК5/1 – Н ТК2 (7) |
| Котельная №9 | -12,5 | №9 |
| Котельная №10 | -21,5 | ТК9 – ТК12 |
| Котельная №11 | -34 | ТК1 – ТК2 |
| Котельная №12 | -24,65 | ТК3(12) – ТК4(12) |
| Котельная №17 | -19,7 | ТК1 – уз2 |
| Центральная котельная | ЦТП 1, 2, 7 | -22,85 | ТК1 – ТК17 или ТК1 – ТК2 |
|  | ЦТП 8 | -17 | ТК5 – ТК7 |
|  | ЦТП 3 | 2,35 | ТК5/1 – ТК1(ЦТП3) |

- Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Сокращения, используемые в разделе:

СЧИ – Средства частных инвесторов;

РБ – Районный бюджет;

МБ – Муниципальный бюджет;

ИНТ – За счет инвестиционной надбавки к тарифу;

ФБ – Федеральный бюджет.

## Инвестиции в источники

Котельная №1

Для обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, необходимо увеличить установленную мощность котельной. Для этого монтируется новый котел КВСА 2, вместо котла КВСА 1,5.

Для увеличения располагаемого напора на источнике произвести ремонт или замену насосного оборудования.

Инвестиции в котельную №1 представлены в таблице 9.1.1

Таблица 99.1.1 Инвестиции в котельную №1.

| № п/п | Оборудование | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВСА 1,5 | демонтаж | 100 | Собственные средства |
| 2 | КВСА 2 | покупка | 700 |  |
| 3 | КВСА 2 | монтаж | 230 |  |
| 4 | Сетевые насосы | Ремонт (замена) | 180 |  |
| ИТОГО |  | 1210 |  |

Котельная №3

Для обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, необходимо увеличить установленную мощность котельной. Для этого монтируется новый котел мощностью 1МВт.

Инвестиции в котельную №3 представлены в таблице 9.1.2.

Таблица 9.1.2 Инвестиции в котельную №3.

| № п/п | Оборудование | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВСА 1 | покупка | 500 | Собственные средства |
| ИТОГО |  | 500 |  |

Котельная №4

Для обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, необходимо увеличить установленную мощность котельной. Для этого монтируется котел КВСА 3.

Инвестиции в котельную №4 представлены в таблице 9.1.3.

Таблица 9.1.3 Инвестиции в котельную №4.

| № п/п | Оборудование | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВСА 3 | покупка | 1500 | Собственные средства |
| ИТОГО |  | 1500 |  |

Котельная №5

Для увеличения располагаемого напора на источнике произвести ремонт или замену насосного оборудования.

Инвестиции в котельную №5 представлены в таблице 9.1.4.

Таблица 9.1.4  Инвестиции в котельную №5.

| № п/п | Оборудование | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетевые насосы | Ремонт (замена) | 210 | Собственные средства |
| ИТОГО |  | 210 |  |

Котельная №6

Для обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, необходимо увеличить установленную мощность котельной. Для этого монтируется котел КВСА 1.

Инвестиции в котельную №4 представлены в таблице 9.1.5.

Таблица 9.1.5 Инвестиции в котельную №6.

| № п/п | Оборудование | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВСА 1 | покупка | 500 | Собственные средства |
| ИТОГО |  | 500 |  |

Котельная №7

Для увеличения располагаемого напора на источнике произвести ремонт или замену насосного оборудования.

Инвестиции в котельную №7 представлены в таблице 9.1.6.

Таблица 9.1.6 Инвестиции в котельную №7.

| № п/п | Оборудование | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетевые насосы | Ремонт (замена) | 300 | Собственные средства |
| ИТОГО |  | 300 |  |

Котельная №8

Для увеличения КПД котельного оборудования и уменьшения эксплуатационных затрат, производится реконструкция котельной с переводом ее на газовое топливо.

Инвестиции в котельную №8 представлены в таблице 9.1.7.

Таблица 9.1.7 Инвестиции в котельную №8.

| Год инвестирования | Оборудование | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | - | Перевод котельной с твердого топлива на газ | 6200 | СЧИ |
| 2013 | Сетевые насосы | Ремонт (замена) | 150 | Собственные средства |
| ИТОГО |  | 6350 |  |

Котельная №9

Для увеличения располагаемого напора на источнике произвести ремонт или замену насосного оборудования.

Инвестиции в котельную №9 представлены в таблице 9.1.8.

Таблица 9.1.8 Инвестиции в котельную №9.

| № п/п | Оборудование | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетевые насосы | Ремонт (замена) | 200 | Собственные средства |

Котельная №10

Для обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, необходимо увеличить установленную мощность котельной. Для этого монтируется котел КВСА 1.

Инвестиции в котельную №10 представлены в таблице 9.1.9.

Таблица 99.1.9 Инвестиции в котельную №10.

| № п/п | Оборудование | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВСА 1 | покупка | 500 | Собственные средства |
| ИТОГО |  | 500 |  |

Котельная №12

Для обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, необходимо увеличить установленную мощность котельной. Для этого монтируется котел КВСА 1.

Для увеличения располагаемого напора на источнике произвести ремонт или замену насосного оборудования.

Инвестиции в котельную №12 представлены в таблице 9.1.10.

Таблица 9.1.10 Инвестиции в котельную №12.

| № п/п | Оборудование | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетевые насосы | Ремонт (замена) | 180 | Собственные средства |
| 2 | КВСА 1 | покупка | 500 |  |
| ИТОГО |  |  | 680 |  |

Котельная №13 (резервная угольная)

С целью перевода котельной на газ/дизель котельную необходимо перевооружить. В качестве основного оборудования предложено установить 3 водогрейных котла, мощность 1,2 МВт каждый. Двухстенный резервуар из стали 09Г2с (для условий крайнего севера с минимальной температурой до -60 ºС) предназначен для хранения дизельного топлива на особо опасных объектах (такие как котельные). Капитальные вложения в основное оборудование котельной, а так же в резервуар представлены в таблице 9.1.11.

Таблица 9.1.11 Инвестиции в котельную №13.

| № п/п | Оборудование | Мероприятие | Количество, шт | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел Mega Prex | Установка | 3 | 502 | Собственные средства |
| 2 | Резервуар для диз. Топлива | Установка | 1 | 155 |  |
| ИТОГО |  |  |  | 1661 |  |

Котельная №14

Для увеличения КПД котельного оборудования и уменьшения эксплуатационных затрат, производится реконструкция котельной с переводом ее на газовое топливо.

Инвестиции в котельную №14 представлены в таблице 9.1.12.

Таблица 9.1.12 Инвестиции в котельную №14.

| Год инвестирования | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | Перевод котельной с твердого топлива на газ | 3600 | РБ |

Котельная №15

Для увеличения КПД котельного оборудования и уменьшения эксплуатационных затрат, производится реконструкция котельной с переводом ее на газовое топливо.

Инвестиции в котельную №15 представлены в таблице 9.1.13.

Таблица 9.1.13 Инвестиции в котельную №15.

| Год инвестирования | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | Перевод котельной с твердого топлива на газ | 7500 | РБ |

Котельная №16

Для увеличения КПД котельного оборудования и уменьшения эксплуатационных затрат, производится реконструкция котельной с переводом ее на газовое топливо.

Инвестиции в котельную №16 представлены в таблице 9.1.14.

Таблица 9 .1.14 Инвестиции в котельную №16.

| Год инвестирования | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Перевод котельной с твердого топлива на газ | 3500 | СЧИ |

Котельная №17

Для обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, необходимо увеличить установленную мощность котельной. Для этого монтируется новый котел КВСА 1,5.

Инвестиции в котельную №17 представлены в таблице 9.1.15.

Таблица 9.1.15  Инвестиции в котельную №17.

| № п/п | Оборудование | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВСА 1,5 | Покупка | 700 | Собственные средства |
| 2 | КВСА 1,5 | Монтаж | 250 |  |
| ИТОГО |  | 950 |  |

Котельная №18

Для увеличения КПД котельного оборудования и уменьшения эксплуатационных затрат, производится реконструкция котельной с переводом ее на газовое топливо.

Инвестиции в котельную №18 представлены в таблице 9.1.16.

Таблица 9.1.16. Инвестиции в котельную №18.

| Год инвестирования | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Перевод котельной с твердого топлива на газ | 6150 | СЧИ |

Котельная №19

Для увеличения располагаемого напора на источнике произвести ремонт или замену насосного оборудования.

Инвестиции в котельную №12 представлены в таблице 9.1.17.

Таблица 9.1.17. Инвестиции в котельную №19.

| № п/п | Оборудование | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетевые насосы | Ремонт (замена) | 120 | Собственные средства |
| ИТОГО |  |  | 120 |  |

Котельная №20

Для увеличения располагаемого напора на источнике произвести ремонт или замену насосного оборудования.

Инвестиции в котельную №12 представлены в таблице 9.1.18.

Таблица 9.1.18. Инвестиции в котельную №20.

| № п/п | Оборудование | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетевые насосы | Ремонт (замена) | 150 | Собственные средства |
| ИТОГО |  |  | 150 |  |

Котельная №21

Для увеличения КПД котельного оборудования и уменьшения эксплуатационных затрат, производится реконструкция котельной с переводом ее на газовое топливо. Для увеличения располагаемого напора на источнике произвести ремонт или замену насосного оборудования.

Инвестиции в котельную №21 представлены в таблице 9.1.19.

Таблица 9.1.19. Инвестиции в котельную №21.

| Год инвестирования | Оборудование | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | - | Перевод котельной с твердого топлива на газ | 2200 | РБ |
| 2013 | Сетевые насосы | Ремонт (замена) | 60 | Собственные средства |
| ИТОГО |  | 2260 |  |

Котельная №23

Для увеличения КПД котельного оборудования и уменьшения эксплуатационных затрат, производится реконструкция котельной с переводом ее на газовое топливо.

Для увеличения располагаемого напора на источнике произвести ремонт или замену насосного оборудования.

Инвестиции в котельную №23 представлены в таблице 9.1.20.

Таблица 9.1.20.  Инвестиции в котельную №23.

| Год инвестирования | Оборудование | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | - | Перевод котельной с твердого топлива на газ | 7000 | РБ |
| 2013 | Сетевые насосы | Ремонт (замена) | 90 | Собственные средства |
| ИТОГО |  | 7090 |  |

Котельная №24

Для увеличения КПД котельного оборудования и уменьшения эксплуатационных затрат, производится реконструкция котельной с переводом ее на газовое топливо.

Для обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, необходимо увеличить установленную мощность котельной. Для этого монтируется новый котел КВСА 2.

Инвестиции в котельную №24 представлены в таблице 9.1.21.

Таблица 9.1.21.  Инвестиции в котельную №24.

| Год инвестирования | Оборудование | Мероприятие | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 |  | Перевод котельной с твердого топлива на газ | 3900 | РБ |
| 2014 | КВСА 2 | Покупка | 900 | Собственные средства |
| ИТОГО |  | 4800 |  |

Центральная газовая котельная

Для увеличения располагаемого напора на источнике, необходимо установить дополнительное насосное оборудование на котельной на новый участок трубопровода, соединяющий потребителей в районе зоны действия ЦТП 3 и ЦТП 8 с котельной.

Инвестиции в Центральную газовую котельную представлены в таблице 9.1.22.

Таблица 9.1.22. Инвестиции в центральную газовую котельную.

| Год инвестирования | Мероприятие | Оборудование | Количество, шт. | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | Покупка | Насос Wilo-Cronoline-IL-E-100/165-22/2 | 3 | 800 | Собственные средства |
|  | установка и включение в работу | Насос Wilo-Cronoline-IL-E-100/165-22/2 |  | 1200 |  |
| ИТОГО |  | 2000 |  |

Обобщенные инвестиционные затраты по котельным представлены в таблице 9.1.23 и на рисунке 9.1.1.

Таблица 9.1.23. Инвестиции в источники тепловой энергии.

| Котельная | Инвестиции, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Переход с твердого топлива на газ | Увеличение мощности котельной | Ремонт (замена) насосного оборудования | ИТОГО |
| №1 |  | 1030 | 180 | 1210 |
| №3 |  | 500 |  | 500 |
| №4 |  | 1500 |  | 1500 |
| №5 |  |  | 210 | 210 |
| №6 |  | 500 |  | 500 |
| №7 |  |  | 300 | 300 |
| №8 | 6200 |  | 150 | 6350 |
| №9 |  |  | 200 | 200 |
| №10 |  | 500 |  | 500 |
| №12 |  | 500 | 180 | 680 |
| №13 |  | 1661 |  | 1661 |
| №14 | 3600 |  |  | 3600 |
| №15 | 7500 |  |  | 7500 |
| №16 | 3500 |  |  | 3500 |
| №17 |  | 950 |  | 950 |
| №18 | 6150 |  |  | 6150 |
| №19 |  |  | 120 | 120 |
| №20 |  |  | 150 | 150 |
| №21 | 2200 |  | 60 | 2260 |
| №23 | 7000 |  | 90 | 7090 |
| №24 | 3900 | 900 |  | 4800 |
| Центральная газовая |  |  | 2000 | 2000 |
| Итого по источникам | 51 731 |

Рисунок 9.1.1 Инвестиции в источники тепловой энергии.

## Инвестиции в тепловые сети

Для обеспечения надежной и бесперебойной работы теплосистемы необходимо провести ряд мероприятий по реконструкции старых тепловых сетей с увеличением их диаметров и прокладыванию новых участков трубопроводов.

Удельная стоимость реконструкции тепловых сетей представлена на рис.8.2.1.

Рисунок 9.2.1 Удельная стоимость реконструкции тепловых сетей.

Котельная №1

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 9.2.1.

Таблица 9.2.1 Инвестиции в ТС от котельной №1.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | ТК-18 – ТК-20 | Перекладка участка | 100 | 67 | 773,8 | Собственные средства; МБ |
|  | (Уз.38.1 – ТК-39) | Перекладка участка | 150 | 56 | 831,6 |  |
|  | (ТК-39 – Уз.39.1) | Перекладка участка | 125 | 52 | 686,4 |  |
|  | (Уз.39.1 – ТК-40) | Перекладка участка | 100 | 28 | 323,4 |  |
|  | (ТК-40 – Уз.40.1) | Перекладка участка | 100 | 16 | 184,8 |  |
|  | (ТК-1 – Строительна 4/3) | Перекладка участка | 65 | 10 | 82,5 |  |
|  | ТК-4 – Узел 4.1 | Новый участок | 125 | 80 | 1728 |  |
|  | Узел 4.1 -- (П) ул. Строителей д.8/1,2,3,4 | Новый участок | 80 | 10 | 162 |  |
|  | Узел 4.1 -- (П) ул. Строителей д.10/3 | Новый участок | 125 | 130 | 2808 |  |
|  | уз-38.1 -- ТК-29 | Новый участок | 80 | 45 | 729 |  |
|  | уз-7.2 -- ТК-26 | Новый участок | 100 | 60 | 1134 |  |
|  | (Строительная 5/1 – Строительная 5) | Новый участок | 80 | 15 | 243 |  |
|  | (ТК-40 – Заводская) | Новый участок | 80 | 20 | 324 |  |
|  | (Уз.40.1 – СЭС) | Новый участок | 65 | 30 | 405 |  |
|  | Итого по сетям |  | 10415,5 |  |
| 2015 |  | Установка ИТП |  |  | 9240 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 19655,5 |  |

Котельная №3

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 9.2.2.

Таблица 9.2.2 Инвестиции в ТС от котельной №3.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | К-60 -- К-61 | Перекладка участка | 125 | 137 | 1808,4 | Собственные средства; МБ |
|  | К-61 -- К-62 | Перекладка участка | 100 | 79 | 912,5 |  |
|  | К-62 -- Коммунистический проспект, 109 | Перекладка участка | 80 | 31 | 306,9 |  |
|  | Т(Н)-12 -- уз12.1 | Перекладка участка | 100 | 70 | 808,5 |  |
|  | Т-41 -- уз-41.1 | Перекладка участка | 100 | 40 | 462 |  |
|  | Т-39 -- уз-39.1 | Перекладка участка | 100 | 40 | 462 |  |
|  | уз-39.1 -- Т-41 | Перекладка участка | 100 | 16 | 184,8 |  |
|  | Т-50 -- Т-51 | Перекладка участка | 40 | 76 | 480 |  |
|  | (Кот – Т1) | Перекладка участка | 300 | 14 | 274,1 |  |
|  | (Т2 – Уз1) | Перекладка участка | 250 | 21 | 381,2 |  |
|  | (Т3 – Т(Н)5) | Перекладка участка | 200 | 28 | 462 |  |
|  | (Т(Н)1-ТК-19) | Перекладка участка | 150 | 33 | 490,1 |  |
|  | (ТК-19 – ТК-28) | Перекладка участка | 150 | 29 | 430,7 |  |
|  | (ТК-28 – ТК-32) | Перекладка участка | 150 | 35 | 519,8 |  |
|  | (ТК-32 – ТК-33) | Перекладка участка | 125 | 46 | 607,2 |  |
|  | уз12.1 -- (П) Коммунистический пр-т 95/ | Новый участок | 100 | 36 | 680,4 |  |
|  | уз-19.1 -- Т-17 | Новый участок | 80 | 30 | 486 |  |
|  | уз-41.1 -- Т(Н)-1 | Новый участок | 100 | 110 | 2079 |  |
|  | Т-45 -- уз-39.1 | Новый участок | 80 | 70 | 1134 |  |
|  | (К60 – Нов.Уз.1) l=70м, d=0,15м | Новый участок | 150 | 70 | 1701 |  |
|  | (Нов.Уз.1 – 2 дома) l=15м, d=0,08м | Новый участок | 80 | 150 | 2430 |  |
|  | (Нов.Уз.1 – 4 дома) l=15м, d=0,125м | Новый участок | 125 | 15 | 324 |  |
|  | (ТК-33 – Нов.ТК-1) l=75м, d=0,08м | Новый участок | 80 | 75 | 1215 |  |
|  | (Нов.ТК-1 – Пет-Сух14/1) l=20м, d=0,065м | Новый участок | 65 | 20 | 270 |  |
|  | (Нов.ТК-1 – Пет-Сух14) l=8м, d=0,05м | Новый участок | 50 | 8 | 93,6 |  |
|  | (Нов.ТК-1 – П-С12/1) l=15м, d=0,032м | Новый участок | 32 | 15 | 100 |  |
|  | Итого по сетям |  | 19103,2 |  |
| 2015 |  | Установка ИТП |  |  | 2200 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 21303,2 |  |

Котельная №4

Вариант 1.

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 9.2.3.

Таблица 9.2.3 Инвестиции в ТС от котельной №4.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Котельная №4 -- ТК1 | Перекладка участка | 350 | 42 | 877,8 | Собственные средства; МБ |
|  | ТК1 -- ТК6 | Перекладка участка | 350 | 29 | 606,1 |  |
|  | ТК6 -- ТК16 | Перекладка участка | 350 | 52 | 1086,8 |  |
|  | ТК16 -- ТК17 | Перекладка участка | 350 | 28 | 585,2 |  |
|  | ТК17 -- ТК19 | Перекладка участка | 350 | 30 | 627 |  |
|  | ТК19 -- ТК20 | Перекладка участка | 350 | 92 | 1922,8 |  |
|  | ТК-20 – ТК-21 | Перекладка участка | 350 | 20 | 418 |  |
|  | ТК45 -- УР-7 | Перекладка участка | 125 | 14 | 184,8 |  |
|  | УР-7 -- ТК46 | Перекладка участка | 125 | 14 | 184,8 |  |
|  | ТК46 -- (П) ТК | Перекладка участка | 125 | 38 | 501,6 |  |
|  | (ТК20 – ТК21) l=20м, d=0,35м | Перекладка участка | 350 | 20 | 418 |  |
|  | (ТК21 – ТК26) l=29м, d=0,3м | Перекладка участка | 300 | 29 | 567,8 |  |
|  | (ТК26 – ТК27) l=21м, d=0,3м | Перекладка участка | 300 | 21 | 411,2 |  |
|  | (ТК27 – ТК28) l=30м, d=0,3м | Перекладка участка | 300 | 30 | 587,4 |  |
|  | (ТК28 – ТК40) l=88м, d=0,25м | Перекладка участка | 250 | 88 | 1597,2 |  |
|  | (ТК40 – ТК41) l=7м, d=0,2м | Перекладка участка | 200 | 7 | 115,5 |  |
|  | (ТК41 – ТК42) l=15м, d=0,2м | Перекладка участка | 200 | 15 | 247,5 |  |
|  | (ТК42 – ТК43) l=12м, d=0,2м | Перекладка участка | 200 | 12 | 198 |  |
|  | (ТК43 – УР5) l=46м, d=0,2м | Перекладка участка | 200 | 46 | 759 |  |
|  | (УР5 – ТК45) l=29м, d=0,2м | Перекладка участка | 200 | 29 | 478,5 |  |
|  | (ТК1 – оп.1) l=35м, d=0,2м | Перекладка участка | 200 | 35 | 577,5 |  |
|  | Котельная №4 -- (П) пер. Ленкина д.5 | Новый участок | 100 | 130 | 2457 |  |
|  | ТК5 -- (П) ул. Чорос-Гуркина 9 | Новый участок | 65 | 50 | 600 |  |
|  | ТК16 -- (П) ул. Ленина 13 | Новый участок | 80 | 15 | 243 |  |
|  | ТК44 -- уз-35.1 | Новый участок | 80 | 5 | 81 |  |
|  | ТК38 -- ул. Чаптынова 26/1 | Новый участок | 65 | 25 | 300 |  |
|  | (ТК-29 - оп.6) l=9м, d=0,032м | Новый участок | 32 | 9 | 50 |  |
|  | (оп.6 – Гастелло,3) l=40м, d=0,032м | Новый участок | 32 | 40 | 230 |  |
|  | (ТК-31 – Гастелло,8) l=10м, d=0,05м | Новый участок | 50 | 10 | 117 |  |
|  | (ТК32 – Гастелло,6) l=5м, d=0,05м | Новый участок | 50 | 5 | 58,5 |  |
|  | (ТК-40 – Гастелло,5) l=7м, d=0,1м | Новый участок | 100 | 7 | 132,3 |  |
|  | (ТК-32 – (П)Уз1) l=40м, d=0,05м | Новый участок | 50 | 40 | 468 |  |
|  | ((п)Уз1 – Кучияк,4/1) l=5м, d=0,05м | Новый участок | 50 | 5 | 58,5 |  |
|  | ((п)Уз1 – Кучияк,4) l=39м, d=0,05м | Новый участок | 50 | 39 | 456,3 |  |
|  | ((п)Уз2 – Кучияк,1,3,3/1) l=74м, d=0,05м | Новый участок | 50 | 74 | 865,8 |  |
|  | (ТК51 – Кучияк,12,14,16) l=83м, d=0,05м | Новый участок | 50 | 83 | 971,1 |  |
|  | (ТК38 – Чаптынова,26/1) l=25м, d=0,065м | Новый участок | 65 | 25 | 337,5 |  |
|  | (ТК-14 – Чаптынова,24/1) l=13м, d=0,032м | Новый участок | 32 | 13 | 75 |  |
|  | (ТК-16 – Ленина, 13/2) l=80м, d=0,05м | Новый участок | 50 | 80 | 936 |  |
|  | ((п)Уз.3 – Ленина, 14/1) l=42м, d=0,05м | Новый участок | 50 | 42 | 491,4 |  |
|  | Итого по сетям |  |  |  | 21880,9 |  |
| 2015 |  | Установка ИТП |  |  | 3520 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 25400,9 |  |

Вариант 2.

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 9.2.4.

Таблица 9.2.4 Инвестиции в ТС от котельной №4.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | ТК45 -- УР-7 | Перекладка участка | 125 | 14 | 184,8 | Собственные средства; МБ |
|  | УР-7 -- ТК46 | Перекладка участка | 125 | 14 | 184,8 |  |
|  | ТК46 -- (П) ТК | Перекладка участка | 125 | 38 | 501,6 |  |
|  | Котельная №4 -- (П) пер. Ленкина д.5 | Новый участок | 100 | 130 | 2457 |  |
|  | ТК5 -- (П) ул. Чорос-Гуркина 9 | Новый участок | 65 | 50 | 600 |  |
|  | ТК16 -- (П) ул. Ленина 13 | Новый участок | 80 | 15 | 243 |  |
|  | ТК44 -- уз-35.1 | Новый участок | 80 | 5 | 81 |  |
|  | ТК38 -- ул. Чаптынова 26/1 | Новый участок | 65 | 25 | 300 |  |
|  | (ТК-29 - оп.6) | Новый участок | 32 | 9 | 50 |  |
|  | (оп.6 – Гастелло,3) | Новый участок | 32 | 40 | 230 |  |
|  | (ТК-31 – Гастелло,8) | Новый участок | 50 | 10 | 117 |  |
|  | (ТК32 – Гастелло,6) | Новый участок | 50 | 5 | 58,5 |  |
|  | (ТК-40 – Гастелло,5) | Новый участок | 100 | 7 | 132,3 |  |
|  | (ТК-32 – (П)Уз1) | Новый участок | 50 | 40 | 468 |  |
|  | ((п)Уз1 – Кучияк,4/1) | Новый участок | 50 | 5 | 58,5 |  |
|  | ((п)Уз1 – Кучияк,4) | Новый участок | 50 | 39 | 456,3 |  |
|  | ((п)Уз2 – Кучияк,1,3,3/1 | Новый участок | 50 | 74 | 865,8 |  |
|  | (ТК51 – Кучияк,12,14,16) | Новый участок | 50 | 83 | 971,1 |  |
|  | (ТК38 – Чаптынова,26/1) | Новый участок | 65 | 25 | 337,5 |  |
|  | (ТК-14 – Чаптынова,24/1) | Новый участок | 32 | 13 | 75 |  |
|  | (ТК-16 – Ленина, 13/2) | Новый участок | 50 | 80 | 936 |  |
|  | ((п)Уз.3 – Ленина, 14/1) | Новый участок | 50 | 42 | 491,4 |  |
|  | Итого по сетям |  |  |  | 9799,6 |  |
|  |  | Установка насосной станции |  |  | 1890 | Собственные средства |
| 2015 |  | Установка ИТП |  |  | 3520 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 15209,6 |  |

Затраты на электроэнергию в зависимости от срока работы насосной станции представлены в таблице 9.2.5.

Таблица 9.2.5 Затраты на электроэнергию.

| Насос | Мощность, кВт | Количество рабочих часов в год | Количество потребленной энергии в год, кВт | Стоимость 1 кВт энергии, руб. | Затраты на эксплуатацию в течение 1 года, тыс.руб. | Затраты на эксплуатацию в течение 5 лет, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grundfos NB 80-160 | 22 | 5400 | 118800 | 6 | 712,8 | 3564 |
| Grundfos NB 80-160 | 22 | 5400 | 118800 | 6 | 712,8 | 3564 |
| ИТОГО |  | 1425,6 | 7128 |

Уже через 3 года использования насосной станции, количество вложенных средств в инвестиционный вариант 2 превысит количество инвестиционных средств по проекту 1.

Котельная №5

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 9.2.6.

Таблица 9.2.6 Инвестиции в ТС от котельной №5.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 92 | Перекладка участка | 100 | 26 | 300,3 | Собственные средства; МБ |
|  | 108 | Перекладка участка | 80 | 38 | 376,2 |  |
|  | 43 | Перекладка участка | 125 | 40 | 528 |  |
|  | 74 | Перекладка участка | 100 | 48 | 577,5 |  |
|  | 56 | Перекладка участка | 100 | 88 | 1016,4 |  |
|  | 123 | Новый участок | 150 | 15 | 364,5 |  |
|  | 124 | Новый участок | 100 | 20 | 378 |  |
|  | 125 | Новый участок | 150 | 40 | 972 |  |
|  | 126 | Новый участок | 50 | 5 | 58,5 |  |
|  | 127 | Новый участок | 50 | 10 | 117 |  |
|  | 128 | Новый участок | 150 | 10 | 243 |  |
|  | 129 | Новый участок | 50 | 5 | 58,5 |  |
|  | 130 | Новый участок | 150 | 10 | 243 |  |
|  | 131 | Новый участок | 65 | 20 | 230 |  |
|  | 132 | Новый участок | 50 | 5 | 58,5 |  |
|  | 133 | Новый участок | 100 | 20 | 378 |  |
|  | 134 | Новый участок | 65 | 6 | 50 |  |
|  | 135 | Новый участок | 150 | 35 | 850,5 |  |
|  | 136 | Новый участок | 100 | 130 | 2457 |  |
|  | 137 | Новый участок | 65 | 20 | 230 |  |
|  | (ТК – Коммунистический, 15/2) | Новый участок | 32 | 7 | 432 |  |
|  | Итого по сетям |  |  | 9918,9 |  |
| 2013 |  | Ликвидация ЦТП №4 |  |  | 6340 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 16258,9 |  |

Котельная №6

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 9.2.7.

Таблица 9.2.7 Инвестиции в ТС от котельной №6.

| Года инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | ТК-11 -- уз-11.1 | Перекладка участка | 80 | 23 | 227,7 | Собственные средства; МБ |
|  | ТК5 -- ТК6/1 | Перекладка участка | 150 | 50 | 742,5 |  |
|  | ТК6/1 -- ТК(н)3 | Перекладка участка | 150 | 35 | 519,75 |  |
|  | ТК(н)3 -- ТК6/2 | Перекладка участка | 150 | 45 | 668,25 |  |
|  | ТК6/2 -- Узел 6 | Перекладка участка | 125 | 72 | 950,4 |  |
|  | Узел 6 -- ТК6/3 | Перекладка участка | 125 | 19 | 250,8 |  |
|  | ТК6/3 -- уз 6/3.1 | Перекладка участка | 125 | 45 | 594 |  |
|  | (ТК1/2 – Уз.35) | Перекладка участка | 125 | 25 | 330 |  |
|  | (Уз.8 – Спортзал) | Перекладка участка | 50 | 5 | 35,8 |  |
|  | (ТК14 – ТК15) | Перекладка участка | 80 | 20 | 198 |  |
|  | (ТК4 – Уз.16) | Перекладка участка | 200 | 30 | 495 |  |
|  | (Уз16 – Уз.17) | Перекладка участка | 200 | 7 | 115,5 |  |
|  | (Уз.17 – Уз.18) | Перекладка участка | 200 | 30 | 495 |  |
|  | (Уз.18 – Уз.19) | Перекладка участка | 200 | 6 | 99 |  |
|  | (Уз.19 – ТК5) | Перекладка участка | 200 | 30 | 495 |  |
|  | уз-9.1 -- уз-11.1 | Новый участок | 80 | 40 | 648 |  |
|  | ТК6/2 -- уз 6/2.1 | Новый участок | 100 | 30 | 567 |  |
|  | уз 6/2.1 -- (П) Лесная 10 | Новый участок | 50 | 12 | 140,4 |  |
|  | уз 6/2.1 -- уз 6/2.2 | Новый участок | 80 | 20 | 324 |  |
|  | уз 6/2.2 -- (П) Лесная 12 | Новый участок | 50 | 12 | 140,4 |  |
|  | уз 6/2.2 -- уз 6/3.3 | Новый участок | 80 | 20 | 324 |  |
|  | уз 6/3.3 -- (П) Лесная 14 | Новый участок | 50 | 12 | 140,4 |  |
|  | уз 6/3.3 -- (П) Лесная 16 | Новый участок | 50 | 17 | 198,9 |  |
|  | уз 6/3.1 -- уз. 6/3.2 | Новый участок | 125 | 25 | 540 |  |
|  | уз. 6/3.2 -- (П) Коммунистический 152 | Новый участок | 50 | 5 | 58,5 |  |
|  | уз. 6/3.2 -- уз. 6/3.3 | Новый участок | 100 | 36 | 680,4 |  |
|  | уз. 6/3.3 -- (П) Коммунистический 150 | Новый участок | 50 | 5 | 58,5 |  |
|  | уз. 6/3.3 -- (П) Коммунистический 144 | Новый участок | 65 | 40 | 480 |  |
|  | (ТК 6/3 – Лесная,20) | Новый участок | 80 | 17 | 275,4 |  |
|  | (ТК6/2 – уз.6/2.1) | Новый участок | 125 | 30 | 648 |  |
|  | (уз.6/2.1 – Лесная,10) | Новый участок | 80 | 12 | 194,4 |  |
|  | (Лесная,10 – Лесная,10/2) | Новый участок | 65 | 30 | 405 |  |
|  | (ТК15 – Комм-ий,180/1) | Новый участок | 80 | 75 | 1215 |  |
|  | (ТК15 – Больничная,35) | Новый участок | 50 | 50 | 585 |  |
|  | Итого по сетям |  |  |  | 13840 |  |
| 2016 |  | Установка ИТП |  |  | 4180 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 18020 |  |

Котельная №7

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 9.2.8.

Таблица 9.2.8 Инвестиции от котельной №7.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Узел 22 – Узел 26 | Новый участок | 50 | 40 | 468 | Собственные средства; МБ |
|  | (Узел22 – Ч-Гуркина, 11/1) | Новый участок | 40 | 34 | 302 |  |
|  | ((п)ТК1 – Ч-Гуркина,9) | Новый участок | 65 | 27 | 364,5 |  |
|  | Узел 15 – ТК11 | Перекладка участка | 125 | 20 | 264 |  |
|  | (ТК-1(7) – ТК4) | Перекладка участка | 150 | 50 | 742,5 |  |
|  | (ТК4 – ТК5) | Перекладка участка | 150 | 12 | 178,2 |  |
|  | (ТК5 – ТК5/1) | Перекладка участка | 150 | 1 | 14,9 |  |
|  | (ТК5/1 – НТК-1(7)) | Перекладка участка | 150 | 50 | 742,5 |  |
|  | (НТК-1(7) – ТК-13) | Перекладка участка | 125 | 41 | 541,2 |  |
|  | (ТК-13 – ТК-12) | Перекладка участка | 125 | 47 | 620,4 |  |
|  | (ТК-12 – (П)ТК1) | Перекладка участка | 100 | 5 | 57,8 |  |
|  | Итого по сетям |  |  |  | 4296 |  |
| 2016 |  | Установка ИТП |  |  | 3960 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 8256 |  |

Котельная №8

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 9.2.9.

Таблица 9.2.9 Инвестиции в ТС от котельной №8.

| Года инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | (ТК-28 – ТН1) | Новый участок | 150 | 198 | 4811,4 | Собственные средства; МБ |
|  | (ТН1 – Барнаульская, 55/1) | Новый участок | 80 | 230 | 3726 |  |
|  | (ТН1 – ТН2) | Новый участок | 125 | 209 | 4514,4 |  |
|  | (ТН2 – Шелковичная,56) | Новый участок | 80 | 31 | 502,2 |  |
|  | (ТН2 – Шелковичная,58,60) | Новый участок | 80 | 55 | 891 |  |
|  | Узел 1 -- ТК-1/1 | Перекладка участка | 150 | 15 | 222,8 |  |
|  | ТК-1/1 -- Узел 2 | Перекладка участка | 150 | 96 | 1425,6 |  |
|  | Узел 2 -- ТК-1 | Перекладка участка | 150 | 10 | 148,5 |  |
|  | ТК-2 -- ТК-1 | Перекладка участка | 150 | 20 | 297 |  |
|  | ТК-10 -- Узел 10 | Перекладка участка | 50 | 19 | 135,9 |  |
|  | (ТК-19 – ТК-20) | Перекладка участка | 150 | 113 | 1678,1 |  |
|  | (ТК-20 – ТК-21) | Перекладка участка | 150 | 27 | 656,1 |  |
|  | (ТК-21 – ТК-22) | Перекладка участка | 150 | 25 | 607,5 |  |
|  | (ТК-24 – ТК-25) | Перекладка участка | 150 | 25 | 607,5 |  |
|  | (ТК-25 – Узел8) | Перекладка участка | 150 | 25 | 607,5 |  |
|  | (Узел8 – Узел9) | Перекладка участка | 150 | 15 | 364,5 |  |
|  | (Узел9 – ТК-26) | Перекладка участка | 150 | 27 | 656,1 |  |
|  | (ТК-26 – ТК-27) | Перекладка участка | 150 | 25 | 607,4 |  |
| ИТОГО |  | 22459,5 |  |

Котельная №9

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 9.2.10.

Таблица 9.2.10 Инвестиции в ТС от котельной №9.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 61/1 | Перекладка участка | 125 | 60 | 792 | Собственные средства; МБ |
|  | 65 | Перекладка участка | 65 | 46 | 350 |  |
|  | (Уз1 – ТК2) | Перекладка участка | 200 | 36 | 594 |  |
|  | (ТК2 – ТК3) | Перекладка участка | 200 | 34 | 561 |  |
|  | (ТК3 – ТК4) | Перекладка участка | 200 | 83 | 1369,5 |  |
|  | (По больнице) | Перекладка участка | 125 | 65 | 858 |  |
|  | 120 | Новый участок | 100 | 55 | 1039,5 |  |
|  | 121 | Новый участок | 100 | 120 | 2268 |  |
|  | 122 | Новый участок | 65 | 25 | 300 |  |
|  | 123 | Новый участок | 65 | 45 | 520 |  |
|  | 124 | Новый участок | 80 | 65 | 1053 |  |
|  | 125 | Новый участок | 100 | 30 | 567 |  |
|  | 126 | Новый участок | 80 | 65 | 1053 |  |
|  | 127 | Новый участок | 32 | 30 | 270 |  |
|  | 128 | Новый участок | 80 | 40 | 648 |  |
|  | 129 | Новый участок | 80 | 5 | 81 |  |
|  | 130 | Новый участок | 80 | 30 | 486 |  |
|  | (Узел – Шоссейная,33) | Новый участок | 100 | 7 | 132,3 |  |
|  | (ТК7 – Шоссейная,33/1) | Новый участок | 50 | 3 | 35,1 |  |
|  | (Новый узел2 – Коммунистический,142 | Новый участок | 50 | 70 | 819 |  |
|  | Итого по сетям |  |  |  | 13796,4 |  |
| 2016 |  | Установка ИТП |  |  | 8360 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 22156,4 |  |

Котельная №10

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 9.2.11.

Таблица 9.2.11 Инвестиции в ТС от котельной №10.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | ТК-19 – Узел 8 | Перекладка участка | 80 | 10 | 99 | Собственные средства; МБ |
|  | Узел 8 – ТК-20 | Перекладка участка | 80 | 20 | 198 |  |
|  | (вых1 – ТК1) | Перекладка участка | 200 | 11 | 181,5 |  |
|  | (ТК1 – ТК2) | Перекладка участка | 200 | 33 | 544,5 |  |
|  | (ТК2 – ТК3) | Перекладка участка | 200 | 34 | 561 |  |
|  | (ТК3 – Уз.9) | Перекладка участка | 200 | 4 | 66 |  |
|  | (Уз.9 – ТК4) | Перекладка участка | 200 | 40 | 660 |  |
|  | (ТК4 – Уз.4.1) | Перекладка участка | 200 | 46 | 759 |  |
|  | (уз.6 – уз.7) | Перекладка участка | 100 | 20 | 231 |  |
|  | (уз.7 – НТК1) | Перекладка участка | 100 | 12 | 138,6 |  |
|  | (НТК1 – НовТК2 | Перекладка участка | 100 | 30 | 346,5 |  |
|  | (ТК17 – уз.5) | Перекладка участка | 125 | 24 | 316,8 |  |
|  | (Уз5 – Уз6) | Перекладка участка | 125 | 31 | 409,2 |  |
|  | (Уз0 – НовТК1) | Новый участок | 100 | 80 | 1512 |  |
|  | Узел 4.1 – ТК-17 | Новый участок | 100 | 40 | 756 |  |
|  | (НовТК1 – Ком-ий,113/3) | Новый участок | 32 | 3 | 17 |  |
|  | (НовТК1 – Ком-ий,113/4) | Новый участок | 65 | 10 | 135 |  |
|  | (НовТК2 – Гранитный,12) | Новый участок | 80 | 40 | 648 |  |
|  | (Заринская,22/1 – Заринская,25) | Новый участок | 50 | 45 | 526,5 |  |
|  | Итого по сетям |  |  |  | 8105,6 |  |
| 2017 |  | Установка ИТП |  |  | 4400 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 12505,6 |  |

Котельная №11

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 9.2.12.

Таблица 9.2.12 Инвестиции в ТС от котельной №11.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТК(н)7 -- уз-4.1 | Перекладка участка | 150 | 100 | 1485 | Собственные средства; МБ |
|  | уз-4.1 -- уз-4.2 | Перекладка участка | 150 | 25 | 371,3 |  |
|  | уз-4.2 -- ТК10/1 | Перекладка участка | 150 | 25 | 371,3 |  |
|  | ТК10/1 -- ТК10/2 | Перекладка участка | 100 | 39 | 450,1 |  |
|  | ТК10/2 -- ТК10/3 | Перекладка участка | 80 | 46 | 455,4 |  |
|  | (Уз2 – Уз4) | Перекладка участка | 150 | 48 | 712,8 |  |
|  | (ТК-4 – ТК-5) | Перекладка участка | 200 | 32 | 528 |  |
|  | (ТК-2 – ТК-4) | Перекладка участка | 200 | 22 | 363 |  |
|  | (ТК-1 – ТК-2) | Перекладка участка | 200 | 75 | 1237,5 |  |
|  | (ТК9/2 – ТК1) | Перекладка участка | 200 | 35 | 577,5 |  |
|  | уз-4.2 -- уз4 | Новый участок | 100 | 45 | 850,5 |  |
|  | ТК10/2 -- Оконечная 3 | Новый участок | 80 | 50 | 810 |  |
|  | ТК (н)8 -- ул. Ленина 216 | Новый участок | 50 | 8 | 93,6 |  |
|  | (ТК-10/2 – Ленина,212) | Новый участок | 50 | 19 | 222,3 |  |
|  | (ТК11 – Ленина, 201/1) | Новый участок | 32 | 18 | 100 |  |
|  | (ТК12 – Ленина,203/1) | Новый участок | 50 | 35 | 409,5 |  |
|  | Итого по сетям |  |  |  | 9037,8 |  |
| 2017 |  | Установка ИТП |  |  | 9020 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 18057,8 |  |

Котельная №12

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 9.2.13.

Таблица 9.213 Инвестиции в ТС от котельной №12.

| Годи инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Узел 21 -- Проточная, 6 | Перекладка участка | 50 | 86 | 614,9 | Собственные средства; МБ |
|  | ТК-4(12) -- узел 11 | Перекладка участка | 150 | 38 | 564,3 |  |
|  | узел 11 -- ТК-5(12) | Перекладка участка | 125 | 15 | 198 |  |
|  | ТК-5(12) -- ТК-6(12) | Перекладка участка | 125 | 25 | 330 |  |
|  | ТК-6(12) -- узел 25 | Перекладка участка | 125 | 10 | 132 |  |
|  | узел 25 -- узел 14 | Перекладка участка | 125 | 70 | 924 |  |
|  | узел 15 -- Чаптынова, 6 | Перекладка участка | 65 | 30 | 200 |  |
|  | узел 14 -- ТК-11(7) | Перекладка участка | 125 | 65 | 858 |  |
|  | (ТК-1(12) – ТК-3(12) | Перекладка участк | 150 | 27 | 401 |  |
|  | уз 0.4 -- (П) Проточная, 10/1 | Новый участок | 50 | 5 | 58,5 |  |
|  | ТК0 -- уз 0.1 | Новый участок | 80 | 30 | 486 |  |
|  | уз 0.1 -- (П) Проточная, 28 | Новый участок | 40 | 5 | 42 |  |
|  | уз 0.1 -- уз 0.2 | Новый участок | 80 | 50 | 810 |  |
|  | уз 0.2 -- (П) Проточная, 24 | Новый участок | 32 | 5 | 40 |  |
|  | уз 0.2 -- (П) Проточная, 26 | Новый участок | 32 | 5 | 40 |  |
|  | уз 0.2 -- уз 0.3 | Новый участок | 80 | 30 | 486 |  |
|  | уз 0.3 -- (П) Проточная, 14/1 | Новый участок | 32 | 5 | 40 |  |
|  | уз 0.3 -- (П) Проточная, 16 | Новый участок | 80 | 100 | 1620 |  |
|  | ТК-9 (12) -- уз 9.1 | Новый участок | 125 | 75 | 1620 |  |
|  | уз 9.1 -- (П) Ч-Гуркина,25 | Новый участок | 65 | 25 | 290 |  |
|  | уз 9.1 -- (П) Ч-Гуркина,27 | Новый участок | 100 | 25 | 472,5 |  |
|  | уз 4.1 -- (П) Э-Палкина,6 | Новый участок | 32 | 50 | 290 |  |
|  | (ТК0 – Динамо) l=201м, d=0,08м | Новый участок | 80 | 201 | 3256,2 |  |
|  | (уз10 – Палкина, 2/1) l=60м, d=0,08м | Новый участок | 80 | 60 | 972 |  |
|  | (Н ТК-2(7) – Чаптынова,3) l=45м, d=0,05м | Новый участок | 50 | 45 | 526,5 |  |
|  | (Н ТК-2(7) – Чаптынова,5) l=30м, d=0,05м | Новый участок | 50 | 30 | 351 |  |
|  | (ТК-8(12) – Чаптынова,7) l=30м, d=0,05м | Новый участок | 50 | 30 | 351 |  |
|  | Итого по сетям |  |  |  | 15973,9 |  |
| 2017 |  | Установка ИТП |  |  | 3520 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 19493,9 |  |

Котельная №13

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 9.2.14.

Таблица 9.2.14 Инвестиции в ТС от котельной №13.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | ТК31 -- ТК33 | Перекладка участка | 50 | 105 | 750,8 | Собственные средства; МБ |
|  | ТК27 -- ТК36 | Перекладка участка | 80 | 100 | 990 |  |
|  | ТК28 -- ТК29 | Перекладка участка | 50 | 20 | 143 |  |
|  | Уз 0 -- (П) ул.Э.Палкина д.16 | Новый участок | 100 | 20 | 378 |  |
|  | ТК21 -- (П6) ул.Улагашева д.12 | Новый участок | 100 | 20 | 378 |  |
|  | ТК32 -- (П6) ул.Улагашева д.14 | Новый участок | 100 | 20 | 378 |  |
|  | ТК26 -- ТК26.1 | Новый участок | 150 | 40 | 972 |  |
|  | ТК26.1 – П4 | Новый участок | 100 | 20 | 378 |  |
|  | ТК26.1 – П5 | Новый участок | 100 | 20 | 378 |  |
|  | ТК26.1 – П3 | Новый участок | 100 | 50 | 945 |  |
|  | Итого по сетям |  |  |  | 5690,8 |  |
| 2017 |  | Установка ИТП |  |  | 3520 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 9210,8 |  |

Котельная №14

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 9.2.15.

Таблица 9.2.15 Инвестиции в ТС от котельной №14.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | ТК-12 – Островского,26) | Новый участок | 65 | 5 | 67,5 | Собственные средства; МБ |
|  | (ТК1 – ТН1) | Перекладка участка | 100 | 20 | 231 |  |
|  | (ТН1 – ТК10) | Перекладка участка | 80 | 56 | 554,4 |  |
|  | (ТК10 – ТК11) | Перекладка участка | 80 | 5 | 49,5 |  |
|  | ТК11 – ТК12 | Перекладка участка | 80 | 5 | 49,5 |  |
|  | Итого по сетям |  |  |  | 951,9 |  |
| 2018 |  | Установка ИТП |  |  | 7700 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 8651,9 |  |

Котельная №15

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 9.2.16.

Таблица 9.2.16 Инвестиции в ТС от котельной №15.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | уз11 -- Ленина 32 | Новый участок | 65 | 30 | 300 | Собственные средства; МБ |
|  | уз9 -- уз10 | Новый участок | 100 | 50 | 945 |  |
|  | уз10 -- Социалистическая 40 | Новый участок | 50 | 5 | 58,5 |  |
|  | уз10 -- Социалистическая 38 | Новый участок | 65 | 30 | 300 |  |
|  | (Узел1 – Социалистическая,25) | Новый участок | 40 | 91 | 1000 |  |
|  | (Узел2 – Социалистическая,31) | Новый участок | 50 | 32 | 374,4 |  |
|  | (Узел2 – ТН1) | Новый участок | 125 | 137 | 2959,2 |  |
|  | (ТН1 – ТН2) | Новый участок | 125 | 65 | 1404 |  |
|  | (ТН2 – Социалистическая,41,42) | Новый участок | 65 | 12 | 162 |  |
|  | (ТН2 – ТН3) | Новый участок | 100 | 72 | 1360,8 |  |
|  | (ТН3 – Социалистическая,47) | Новый участок | 50 | 15 | 175,5 |  |
|  | (ТН3 – Социалистическая,53) | Новый участок | 65 | 121 | 1633,5 |  |
|  | (ТК(н)4 – ТК6) | Перекладка участка | 150 | 11 | 163,4 |  |
|  | (ТК6 –Уз1) | Перекладка участка | 150 | 25 | 371,3 |  |
|  | (Уз1 – Уз2) | Перекладка участка | 150 | 4 | 59,4 |  |
|  | (Уз2 – ТК7) | Перекладка участка | 150 | 24 | 356,4 |  |
|  | (ТК7 – Уз3) | Перекладка участка | 150 | 40 | 594 |  |
|  | (Уз3 – Уз4) | Перекладка участка | 150 | 3 | 44,6 |  |
|  | (Уз4 – ТК9) | Перекладка участка | 150 | 40 | 594 |  |
|  | (ТК9 – Узел1) | Перекладка участка | 150 | 20 | 297 |  |
|  | (Узел1 – ТК10) | Перекладка участка | 150 | 73 | 1084,1 |  |
|  | (ТК10 – Узел2) | Перекладка участка | 125 | 35 | 462 |  |
|  | Итого по сетям |  |  |  | 14699,1 |  |
| 2018 |  | Установка ИТП |  |  | 3289 |  |
| ИТОГО |  | 17988,1 | МБ; СЧИ; ИНТ |

Котельная №16

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 9.2.17.

Таблица 9.2.17 Инвестиции в ТС от котельной №16.

| Год инвестирования | Наименование участка | Вид работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | (ТК-1 – Ленина,241) | Новый участок | 65 | 170 | 2295 | Собственные средства; МБ |
|  | (Уз1 – Ленина,243/2) | Новый участок | 50 | 62 | 725,4 |  |
|  | Итого по сетям |  |  |  | 3020,4 |  |
| 2018 |  | Установка ИТП |  |  | 2420 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 5440,4 |  |

Данные по инвестиционным затратам в тепловые сети новой котельной 16.1 (за пределами зоны действия котельной №16) представлены в таблице 9.2.18.

Таблица 9.2.18 Инвестиции в ТС от котельной №16.1.

| Год инвестирования | Наименование участка | Вид работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | (Кот – уз2) | Новый участок | 125 | 30 |  | Собственные средства; МБ |
|  | (Уз2 – ТН3) | Новый участок | 50 | 83 |  |  |
|  | (ТН3 – Ленина,282) | Новый участок | 50 | 58 |  |  |
|  | (Уз2 – ТН4) | Новый участок | 125 | 55 |  |  |
|  | (ТН4 – Уз3) | Новый участок | 100 | 60 |  |  |
|  | (Уз3 – Ленина,261/4) | Новый участок | 32 | 27 |  |  |
|  | (Уз3 – Ленина,261/3) | Новый участок | 65 | 66 |  |  |
|  | (ТН4 – Уз4) | Новый участок | 100 | 32 |  |  |
|  | (Уз4 – Ленина,261/2) | Новый участок | 25 | 20 |  |  |
|  | (Уз4 – ТН5) | Новый участок | 100 | 158 |  |  |
|  | (ТН5 – Уз5) | Новый участок | 50 | 50 |  |  |
|  | (Уз5 – Ленина,263/3) | Новый участок | 32 | 37 |  |  |
|  | (Уз5 – Уз6) | Новый участок | 50 | 37 |  |  |
|  | (Уз6 – Ленина,263/4) | Новый участок | 50 | 21 |  |  |
|  | (Уз6 – Ленина,263/5) | Новый участок | 32 | 35 |  |  |
|  | (ТН5 – Ленина,263/2) | Новый участок | 80 | 162 |  |  |
| ИТОГО |  | 5440,4 |  |

Котельная №17

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 9.2.19.

Таблица 9.2.19 Инвестиции в ТС от котельной №17.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Уз1 – Уз14 | Перекладка участка | 150 | 175 | 2598,8 | Собственные средства; МБ |
|  | (Уз1 – Уз2) | Перекладка участка | 100 | 3 | 34,7 |  |
|  | (Уз2 – ТК-1) | Перекладка участка | 100 | 260 | 3003 |  |
|  | (ТК1 – ТК3) | Перекладка участка | 65 | 128 | 1056 |  |
|  | Уз14 – ТК4 | Новый участок | 100 | 68 | 1285,2 |  |
|  | ТК4 – Общежитие | Новый участок | 100 | 52 | 982,8 |  |
|  | ТК4 – Заринская,33 | Новый участок | 100 | 55 | 998,8 |  |
|  | Уз15 – Технологический 14/1 | Новый участок | 65 | 4 | 30 |  |
|  | Уз8 – ТК3 | Новый участок | 100 | 180 | 3402 |  |
|  | (ТК3 – Промышленная,8/2) | Новый участок | 65 | 7 | 94,5 |  |
|  | (Промышленная,8/2 – Промышленная,8/1) | Новый участок | 65 | 12 | 162 |  |
|  | Итого по сетям |  |  |  | 13647,8 |  |
| 2018 |  | Установка ИТП |  |  | 3300 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 16947,8 |  |

Котельная №18

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 9.2.20.

Таблица 9.2.20 Инвестиции в ТС от котельной №18.

| Год инвестирования | Вид работ | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | Установка ИТП | 880 | МБ; СЧИ; ИНТ |

Котельная №19

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 9.2.21.

Таблица 9.2.21 Инвестиции в ТС от котельной №19.

| Год инвестирования | Вид работ | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | Установка ИТП | 440 | МБ; СЧИ; ИНТ |

Котельная №21

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 9.2.22.

Таблица 9.2.22 Инвестиции в ТС от котельной №21.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Уз3 -- Спортзал | Новый участок | 40 | 15 | 130 | Собственные средства; МБ |
| 2020 |  | Установка ИТП |  |  | 440 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  |  |  | 570 |  |

Котельная №22

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 9.2.23.

Таблица 9.2.23 Инвестиции в ТС от котельной №22.

| Год инвестирования | Вид работ | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | Установка ИТП | 440 | МБ; СЧИ; ИНТ |

Котельная №23

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 9.2.24.

Таблица 9.2.24 Инвестиции в ТС от котельной №23.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | (ТН3 – ТН1) | Новый участок | 65 | 44 | 594 | Собственные средства; МБ |
|  | (ТН1 – ТН2) | Новый участок | 65 | 133 | 1795,5 |  |
|  | (ТН2 – Церковь) | Новый участок | 65 | 98 | 1323 |  |
|  | Итого по сетям |  |  |  | 3712,5 |  |
| 2020 |  | Установка ИТП |  |  | 440 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 4152,5 |  |

Котельная №24

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 9.2.25.

Таблица 9.2.25 Инвестиции в ТС от котельной №24.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | ТК -- уз.1 | Перекладка участка | 40 | 10 | 58 | Собственные средства; МБ |
|  | уз 1 -- ул. Маресьева д.13 | Перекладка участка | 25 | 40 | 132 |  |
|  | уз 1 -- ул. Маресьева д.4 | Перекладка участка | 32 | 36 | 189 |  |
|  | (Кот – ТК) | Перекладка участка | 150 | 2 | 29,7 |  |
|  | (ТК – Уз2) | Перекладка участка | 100 | 16 | 184,8 |  |
|  | (Уз2 – Нов уз1) | Перекладка участка | 100 | 20 | 231 |  |
|  | (Нов уз1 – Ком-ий,95/1) | Новый участок | 100 | 130 | 2457 |  |
|  | (Ком-ий,95/1 – Ком-ий,95/2) | Новый участок | 65 | 12 | 162 |  |
|  | (ТК – НовТК) | Новый участок | 125 | 70 | 1512 |  |
|  | (НовТК – Марсьева,3,5) | Новый участок | 80 | 3 | 48,6 |  |
|  | (НовТК – Ком-ий,91) | Новый участок | 80 | 80 | 1296 |  |
|  | Итого по сетям |  |  |  | 6300,1 |  |
| 2020 |  | Установка ИТП |  |  | 440 | МБ; СЧИ; ИНТ |
| ИТОГО |  | 6740,1 |  |

Центральная газовая котельная

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблицах 9.2.26 и 9.2.27.

Таблица 9.2.26. Инвестиции в ТС от Центральной газовой котельной.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Уз. 18.1 – (П) Алтайская, 40 (Гимназия №7) | Новый участок | 65 | 50 | 600 | Собственные средства; МБ |
|  | уз.18.1 -- (П) Алтайская 38 | Новый участок | 32 | 20 | 170 |  |
|  | ТК9 -- ТК8 | Новый участок | 200 | 70 | 1890 |  |
|  | ТК6 -- уз.6.1 | Новый участок | 65 | 15 | 160 |  |
|  | уз.6.1 -- (П) МВД к1 | Новый участок | 40 | 3 | 26 |  |
|  | уз.6.1 -- (П) МВД к2 | Новый участок | 50 | 40 | 468 |  |
|  | ТК15 -- уз.15.1 | Новый участок | 65 | 30 | 320 |  |
|  | уз.15.1 -- (П) МВД к3 | Новый участок | 40 | 25 | 210 |  |
|  | уз.15.1 -- (П) Осипенко 37 | Новый участок | 40 | 35 | 300 |  |
|  | уз.3.1 -- (П) Коммунистический 76/1 (Маг) | Новый участок | 25 | 10 | 51 |  |
|  | уз.2.1 -- Уз1 | Новый участок | 200 | 35 | 945 |  |
|  | уз.2.1 -- уз.2.3 | Новый участок | 200 | 10 | 270 |  |
|  | уз.2.3 -- уз.2.5 | Новый участок | 200 | 55 | 1485 |  |
|  | уз.2.5 -- (П) Осипенко 5кж | Новый участок | 50 | 3 | 35,1 |  |
|  | уз.2.5 -- уз.2.6 | Новый участок | 200 | 25 | 675 |  |
|  | уз.2.6 -- (П) Осипенко 6кж | Новый участок | 50 | 3 | 35,1 |  |
|  | уз.2.6 -- уз.2.7 | Новый участок | 150 | 25 | 607,5 |  |
|  | уз.2.7 -- (П) Осипенко 9кж | Новый участок | 50 | 3 | 35,1 |  |
|  | уз.2.7 -- уз.2.8 | Новый участок | 100 | 20 | 378 |  |
|  | уз.2.8 -- (П) Осипенко 6кж | Новый участок | 50 | 3 | 35,1 |  |
|  | уз.2.8 -- уз.2.9 | Новый участок | 100 | 20 | 378 |  |
|  | уз.2.9 -- (П) Осипенко 5кж | Новый участок | 50 | 3 | 35,1 |  |
|  | уз.2.9 -- (П) Осипенко 4кж | Новый участок | 50 | 20 | 234 |  |
|  | уз.2.3 -- уз.2.2 | Новый участок | 200 | 12 | 324 |  |
|  | уз.2.2 -- (П) Осипенко 6кж | Новый участок | 50 | 10 | 117 |  |
|  | уз.2.4 -- (П) Осипенко 5кж | Новый участок | 50 | 10 | 117 |  |
|  | ТК1 -- (П) Коммунистический 5кж 1.1 | Новый участок | 50 | 30 | 351 |  |
|  | уз.4.1 -- уз.4.2 | Новый участок | 100 | 5 | 94,5 |  |
|  | уз.4.2 -- (П) Коммунистический 5кж 1.2 | Новый участок | 50 | 5 | 58,5 |  |
|  | уз.4.2 -- уз.4.3 | Новый участок | 100 | 35 | 661,5 |  |
|  | ТК13 -- уз.13.1 | Новый участок | 150 | 55 | 1336,5 |  |
|  | Уз.13.1 – (П) Осипенко 12кж к2 | Новый участок | 80 | 20 | 300 |  |
|  | уз.13.1 -- (П) Осипенко 12кж к1 | Новый участок | 100 | 40 | 648 |  |
|  | ТК14 -- (П) Осипенко 19к1 (Дет.сад) | Новый участок | 50 | 30 | 351 |  |
|  | уз.13.2 -- (П) Коммунистический 68 | Новый участок | 80 | 65 | 1053 |  |
|  | ТК5 -- уз.5.1 | Новый участок | 150 | 20 | 486 |  |
|  | уз.5.1 -- (П) Осипенко 5кж | Новый участок | 40 | 5 | 50 |  |
|  | уз.5.1 -- уз.5.2 | Новый участок | 150 | 20 | 486 |  |
|  | уз.5.2 -- (П) Осипенко 4кж | Новый участок | 40 | 5 | 50 |  |
|  | уз.5.2 -- уз.5.3 | Новый участок | 100 | 20 | 378 |  |
|  | уз.5.3 -- (П) Осипенко 4кж | Новый участок | 40 | 5 | 50 |  |
|  | уз.5.3 -- (П) Осипенко 5кж | Новый участок | 50 | 20 | 234 |  |
|  | уз.5/1.1 -- (П) Осипенко 4кж | Новый участок | 50 | 15 | 175,5 |  |
|  | уз.5/1.1 -- (П) Осипенко 3кж | Новый участок | 40 | 5 | 50 |  |
|  | уз.8.1 -- ТК29 | Новый участок | 150 | 120 | 2916 |  |
|  | уз.27.1 -- (П) Коммунистический 41/1 | Новый участок | 25 | 17 | 100 |  |
|  | ТК27 -- ТК14 | Новый участок | 150 | 130 | 3159 |  |
|  | ТК-12.2 -- (П) Чорос-Гуркина 39/11 | Новый участок | 100 | 30 | 351 |  |
|  | ТК20 -- ТК37 | Новый участок | 150 | 48 | 1166,4 |  |
|  | уз.1.1 -- (П) Школа №6 | Новый участок | 100 | 45 | 850,5 |  |
|  | (Алтайская, 1/1 – Алтайская | Новый участок | 50 | 25 | 292,5 |  |
|  | (Комсомольская,6 – Комсомольская,6) | Новый участок | 32 | 10 | 60 |  |
|  | (ТК22 – Ч-Гуркина,46/1) | Новый участок | 50 | 30 | 351 |  |
|  | (Уз27.1 – Ком-ий,43/1) | Новый участок | 50 | 17 | 198,9 |  |
|  | (ТК18 – Ком-ий,57/2) | Новый участок | 32 | 30 | 170 |  |
|  | (ТК12 – Ком-ий,79) | Новый участок | 50 | 17 | 198,9 |  |
|  | (ТК18 – Алтайская,20/1) | Новый участок | 80 | 10 | 162 |  |
|  | (Комс-ая,18 – Комс-ая,24) | Новый участок | 32 | 40 | 468 |  |
|  | (ТК19 – инвест пл25) | Новый участок | 50 | 30 | 351 |  |
|  | (ТК18 – инвест пл26) | Новый участок | 50 | 30 | 351 |  |
|  | (ТК16 – инвест пл26) | Новый участок | 50 | 20 | 234 |  |
|  | (ТК6 – инвест пл24) | Новый участок | 50 | 17 | 198,9 |  |
|  | (ТК2 – ТК Шоссейная) | Новый участок | 300 | 320 | 10252,2 |  |
|  | (ТК Шоссейная – Персп застр) | Новый участок | 250 | 320 | 9504 |  |
|  | (ТК Шоссейная – Персп застр) | Новый участок | 250 | 260 | 7722 |  |
|  | (ТК9 – Персп ТК1) | Новый участок | 150 | 100 | 2430 |  |
|  | (Персп ТК1 – Персп уз1) | Новый участок | 150 | 120 | 2916 |  |
|  | (Персп уз1 – Ком-ий,81) | Новый участок | 80 | 3 | 48,6 |  |
|  | (Персп уз1 – Персп ТК2) | Новый участок | 150 | 200 | 4860 |  |
|  | (Персп ТК2 – Ком-ий 83/3) | Новый участок | 100 | 55 | 1039,5 |  |
|  | (Ком-ий,83/3 – Заречная,49/1) | Новый участок | 80 | 70 | 1134 |  |
|  | (Персп ТК2 – Персп ТК3) | Новый участок | 125 | 66 | 1425,6 |  |
|  | (Персп ТК3 – Персп уз2) | Новый участок | 65 | 22 | 297 |  |
|  | (Персп уз2 – Ком-ий,83) | Новый участок | 50 | 25 | 292,5 |  |
|  | (Персп уз2 – Ком-ий,83/2) | Новый участок | 32 | 20 | 115 |  |
|  | (Персп уз2 – Заречная,57/2) | Новый участок | 32 | 30 | 170 |  |
|  | (Персп ТК3 – персп уз3) | Новый участок | 100 | 50 | 945 |  |
|  | (Персп уз3 – Мостовой,2) | Новый участок | 32 | 45 | 260 |  |
|  | (Персп уз3 – Ком-ий,85/1) | Новый участок | 80 | 40 | 648 |  |
|  | (Ком-ий,83/3 – Заречная,39/1) | Новый участок | 125 | 70 | 1512 |  |
|  | (ТК39 – Ком-ий,55/5) | Новый участок | 65 | 15 | 202,5 |  |
|  | ТК1 – ТК-2 | Перекладка участка | 200 | 50 | 825 |  |
|  | ТК2 -- уз.2.4 | Перекладка участка | 200 | 25 | 412,5 |  |
|  | уз.2.4 -- уз.2.2 | Перекладка участка | 200 | 35 | 577,5 |  |
|  | ТК13 -- уз.13.2 | Перекладка участка | 100 | 40 | 462 |  |
|  | ТК8 -- уз.8.1 | Перекладка участка | 150 | 30 | 445,5 |  |
|  | ТК13 -- ТК13 | Перекладка участка | 150 | 35 | 519,75 |  |
|  | ТК12 -- ТК13 | Перекладка участка | 150 | 52 | 772,2 |  |
|  | ТК19 -- ТК20 | Перекладка участка | 150 | 23 | 341,55 |  |
|  | ТК-12.1 – ТК-12.2 | Перекладка участка | 125 | 36 | 475,2 |  |
|  | (Кот – ТК1) | Перекладка участка | 600 | 26 | 700 |  |
|  | (ТК17 – ТК18) | Перекладка участка | 400 | 26 | 586,3 |  |
|  | (ТК18 – уз18.1) | Перекладка участка | 400 | 72 | 1623,6 |  |
|  | (уз18.1 – ТК1) | Перекладка участка | 400 | 10 | 225,5 |  |
|  | (ТК1 – ТК2) | Перекладка участка | 500 | 123 | 2976,6 |  |
|  | (ТК2 – уз2.1) | Перекладка участка | 500 | 50 | 1210 |  |
|  | (уз2.1 – уз.2.10) | Перекладка участка | 500 | 120 | 2904 |  |
|  | (Уз.2.10 – ТК3) | Перекладка участка | 400 | 200 | 4510 |  |
|  | (ТК3 – ТК5) | Перекладка участка | 300 | 18 | 352,4 |  |
|  | (ТК8 – ТК9) | Перекладка участка | 200 | 100 | 1650 |  |
|  | (ТК8/1 – ТК8) | Перекладка участка | 250 | 21 | 381,2 |  |
|  | (уз2.4 – ТК2) | Перекладка участка | 65 | 25 | 206,3 |  |
|  | (ТК2 – ТК1) | Перекладка участка | 65 | 50 | 412,5 |  |
|  | (ТК8 – ТК7) | Перекладка участка | 150 | 27 | 400 |  |
|  | (ТК8 – ТК9) | Перекладка участка | 100 | 26 | 300 |  |
|  | (ТК7 – ТК4) | Перекладка участка | 100 | 79 | 912,5 |  |
|  | (ТК4 – Алтайская, 1/1) | Перекладка участка | 80 | 28 | 323,4 |  |
|  | (Уз2.2 – уз2.4) | Перекладка участка | 80 | 32 | 316,8 |  |
|  | (ТК6 – ТК7) | Перекладка участка | 150 | 15 | 222,8 |  |
|  | (ТК7 – ТК8) | Перекладка участка | 100 | 27 | 311,9 |  |
|  | (ТК1 – ТК17) | Перекладка участка | 250 | 150 | 2722,5 |  |
|  | (ТК36 – ТК35) | Перекладка участка | 125 | 16 | 211,2 |  |
|  | (ТК34 – ТК35) | Перекладка участка | 125 | 106 | 1399,2 |  |
|  | (ТК32 – ТК34) | Перекладка участка | 100 | 71 | 820,1 |  |
|  | (ТК3 – ТК32) | Перекладка участка | 100 | 71 | 820,1 |  |
| 2015 | Котельная – ТК-1.1 | Новый участок | 400 | 23 | 600 |  |
| ИТОГО |  | 105997,6 |  |

Таблица 9.2.27. Инвестиции в ликвидацию ЦТП районной котельной.

| Год инвестирования | Ликвидация ЦТП | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | ЦТП №1 | 3060 | СЧИ; ИНТ |
|  | ЦТП №2 | 6560 |  |
| 2015 | ЦТП №3 | 8080 |  |
| 2016 | ЦТП №7 | 3710 |  |
|  | ЦТП №8 | 1400 |  |
| ИТОГО | 22810 |  |

Инвестиции в замену части участков тепловых сетей с воздушным способом прокладки на подземный, а так же замена теплоизоляции представлены в таблице 9.2.28.

Таблица 9.2.28 Инвестиции в замену способа прокладки ТС.

| Год инвестирования | Стоимость, тыс. руб | Источник средств |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 11662 | ФБ |
| 2014 | 5831 |  |
| 2015 | 5831 |  |
| 2016 | 5831 |  |
| 2017 | 5831 |  |
| 2018 | 5831 |  |
| 2019 | 5831 |  |
| 2020 | 5831 |  |
| ИТОГО | 52479 |  |

Котельная ЖБИ

Данные по инвестиционным затратам представлены в таблице 9.2.28.

Таблица 9.2.28. Инвестиции в ТС от котельной ЖБИ.

| Год инвестирования | Наименование участка | Тип работ | Диаметр, мм | Длина участка, м | Стоимость, тыс. руб. | Источник средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | (Механ цех – НовТК1) | Новый участок | 65 | 50 | 675 | Собственные средства; МБ |
|  | (ООО «Чедар» - НовТК1) l | Новый участок | 65 | 30 | 405 |  |
|  | (НовТК1 – Нов уз1) | Новый участок | 80 | 22 | 356,4 |  |
|  | (Нов уз1 – Строит,2) | Новый участок | 50 | 5 | 58,5 |  |
|  | (Нов уз1 – Нов ТК2) | Новый участок | 80 | 15 | 243 |  |
|  | (Нов ТК2 – Строит,21) | Новый участок | 50 | 12 | 140,4 |  |
|  | (Нов ТК2 – Строит,2/2) | Новый участок | 50 | 18 | 210,6 |  |
|  | (ТК4 – Ком-ий,165/1) | Новый участок | 80 | 30 | 486 |  |
|  | (ТК1.7 – Ком-ий,157/1) | Новый участок | 50 | 23 | 269,1 |  |
|  | (ТК – Ком-ий,153/1) | Новый участок | 65 | 12 | 162 |  |
|  | (ТК1 – Нов ТК3) | Новый участок | 125 | 65 | 1404 |  |
|  | (Нов ТК3 – Нов уз2) | Новый участок | 80 | 60 | 972 |  |
|  | (Нов уз2 – Ком-ий,196/1) | Новый участок | 50 | 5 | 58,5 |  |
|  | (Нов уз2 – Ком-ий,196/2) | Новый участок | 50 | 5 | 58,5 |  |
|  | (Нов ТК3 – Ком-ий,194/1) | Новый участок | 80 | 55 | 891 |  |
|  | (Ком-ий,194/1 – Ком-ий,196/1) | Новый участок | 65 | 30 | 405 |  |
|  | (ТК17 – Ком-ий,139) | Новый участок | 65 | 80 | 1080 |  |
|  | (Адм зд – Пром,1/1) | Новый участок | 50 | 25 | 292,5 |  |
|  | (Котельная – уз.0) | Перекладка участка | 150 | 5 | 74,3 |  |
|  | (Уз0 – ТК-21) | Перекладка участка | 125 | 60 | 792 |  |
|  | (ТК21 – ТК-19) | Перекладка участка | 125 | 65 | 858 |  |
|  | (ТК-19 – ТК-22) | Перекладка участка | 125 | 75 | 990 |  |
|  | (ТК-22 – мех.цех) | Перекладка участка | 80 | 65 | 643,5 |  |
|  | (ТК-22 – ООО «Чедирген» | Перекладка участка | 65 | 36 | 297 |  |
|  | (ТК1 – ТК-2) | Перекладка участка | 125 | 15 | 198 |  |
|  | (ТК2 – ТК3) | Перекладка участка | 125 | 21 | 277,2 |  |
|  | (ТК3 – ТК4) | Перекладка участка | 125 | 50 | 660 |  |
|  | (ТК25 – ТК13) | Перекладка участка | 125 | 22 | 290,4 |  |
|  | (ТК25 – уз2) | Перекладка участка | 80 | 20 | 198 |  |
|  | (уз2 – адм зд) | Перекладка участка | 80 | 20 | 198 |  |
| ИТОГО |  | 13643,9 |  |

Инвестиционные затраты по всем котельным представлены в таблице 9.2.29 и на рисунке 9.2.2.

Таблица 9.2.29. Обобщенная информация о инвестициях в ТС.

| Котельная |  | Инвестиции, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | В ТС | Установка ИТП | Ликвидация ЦТП | ИТОГО |
| №1 | 10415 | 9420 |  | 19835 |
| №3 | 19103 | 2200 |  | 21303 |
| №4 (1вар) | 21881 | 3520 |  | 25401 |
| №4 (2вар) | 18818 | 3520 |  | 22338 |
| №5 | 9919 |  | 6340 | 9919 |
| №6 | 13840 | 4180 |  | 18020 |
| №7 | 4296 | 3960 |  | 8256 |
| №8 | 22460 |  |  | 22460 |
| №9 | 13796 | 8360 |  | 22156 |
| №10 | 8106 | 4400 |  | 12506 |
| №11 | 9038 | 9020 |  | 18058 |
| №12 | 15974 | 3520 |  | 19494 |
| №13 | 5691 | 3520 |  | 9211 |
| №14 | 952 | 7700 |  | 8652 |
| №15 | 14699,1 | 3289 |  | 17988,1 |
| №16 | 3020 | 2420 |  | 5440 |
| №16.1 | 5440 |  |  | 5440 |
| №17 | 13648 | 3300 |  | 16948 |
| №18 |  | 880 |  | 880 |
| №19 |  | 440 |  | 440 |
| №21 | 130 | 440 |  | 570 |
| №22 |  | 440 |  | 440 |
| №23 | 3713 | 440 |  | 4153 |
| №24 | 6300 | 440 |  | 6740 |
| ЖБИ | 13644 |  |  | 13644 |
| Центральная газовая | 105998 | 88000 | 22810 | 216808 |
| Дополнительно по всем котельным | 52479 |  |  | 52479 |

*Инвестиционные затраты в ТС по 2 варианту котельной №4 представлены по итогу работы насосной станции в течение 5 лет.

Рисунок 9.2.2. Обобщенная информация о инвестициях в ТС.

- Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации (ЕТО) осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации»

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Централизованную систему теплоснабжения на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» целесообразно разделить на системы теплоснабжения, технологически не связанные между собой. Исходя из этого критерия, выделены следующие системы теплоснабжения:

- Система теплоснабжения Центральной газовой котельной по ул. Красноармейская, включая Тепловой пункт № 1 по пр. Коммунистический 72; Тепловой пункт № 2 по ул. Чорос-Гуркина 66; Тепловой пункт № 3 по пр. Коммунистический 58; Тепловой пункт № 7 по ул. Алтайская 24/1; Тепловой пункт № 8 по пр. Коммунистический 40/1);

- Система теплоснабжения Котельной №1 (газовая) по ул. Заводская, 13/1;

- Система теплоснабжения Котельной №2 (газовая) по ул. Промышленная, 3/1;

- Система теплоснабжения Котельной №3 (газовая) по ул. Петра Сухова, 4/1;

- Система теплоснабжения Котельной №4 (газовая) по ул. Ленина, 13/2;

- Система теплоснабжения Котельной №5 (газовая) по ул. Панфиловцев, 19;

- Система теплоснабжения Котельной №6 (газовая) по ул. Лесная,13;

- Система теплоснабжения Котельной №7 (газовая) по пер. Типографский, 12/1;

- Система теплоснабжения Котельной №9 (газовая) по ул. Шоссейная, 29/3;

- Система теплоснабжения Котельной №10 (газовая) по пр. Коммунистический, 113/2;

- Система теплоснабжения Котельной №11(газовая) по ул. Ленина, 199/2;

- Система теплоснабжения Котельной №12 (газовая) по ул. Проточная, 12/1;

- Система теплоснабжения Котельной №13 (газовая) по ул. Эркемена Палкина, 14/2;

- Система теплоснабжения Котельной №17 (газовая) по пер. Технологический, 6/1;

- Система теплоснабжения Котельной №19 (газовая) по ул. Чорос-Гуркина, 17/1;

- Система теплоснабжения Котельной №20 (газовая) по ул. Социалистическая, 24;

- Система теплоснабжения Котельной №22 (газовая) по ул. Павла Кучияка, 61;

- Система теплоснабжения Котельной №8 (угольная) по ул. Барнаульская, 8;

- Система теплоснабжения Котельной №14 (угольная) по ул. Островского, 30;

- Система теплоснабжения Котельной №15 (угольная) по ул. Социалистическая, 21/1;

- Система теплоснабжения Котельной №16 (угольная) по ул. Ленина, 239;

- Система теплоснабжения Котельной №18 (угольная) по ул. Лисавенко, 1;

- Система теплоснабжения Котельной №21 (угольная) по ул. Льва Толстого, 72;

- Система теплоснабжения Котельной №23 (угольная) по ул. Олонского, 8/1;

- Система теплоснабжения Котельной №24 (угольная) по ул. Маресьева, 6/1;

- Система теплоснабжения Котельной, ул. Строителей,1.

- Система теплоснабжения Котельной, ул. Набережная, 14/1.

- Система теплоснабжения Котельной, пр. Коммунистический, 87

- Система теплоснабжения Котельной, пр. Коммунистический,125

Для обеспечения в лучшей мере надежности теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения, целесообразно определить единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем теплоснабжения, в существующей зоне деятельности. Информация об организациях, способных в лучшей мере обеспечить надежность в соответствующей системе теплоснабжения, представлена в таблице 9.2.30.

Таблица 9.2.30.

Перечень организаций, способных в лучшей мере обеспечить надежность в соответствующей системе теплоснабжения муниципального образования «Город Горно-Алтайск»

| № п/п | Наименование организации | Зона деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Открытое акционерное общество «Горно-Алтайское ЖКХ» (ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ») | Система теплоснабжения Центральной (газовой) котельной по ул. Красноармейская, включая Тепловой пункт № 1 по пр. Коммунистический 72; Тепловой пункт № 2 по ул. Чорос-Гуркина 66; Тепловой пункт № 3 по пр. Коммунистический 58; Тепловой пункт № 7 по ул. Алтайская 24/1; Тепловой пункт № 8 по пр. Коммунистический 40/1; Система теплоснабжения Котельной №1 (газовая) по ул. Заводская, 13/1; Система теплоснабжения Котельной №2 (газовая) по ул. Промышленная, 3/1; Система теплоснабжения Котельной №3 (газовая) по ул. Петра Сухова, 4/1; Система теплоснабжения Котельной №4 (газовая) по ул. Ленина, 13/2; Система теплоснабжения Котельной №5 (газовая) по ул. Панфиловцев, 19; Система теплоснабжения Котельной №6 (газовая) по ул. Лесная,13; Система теплоснабжения Котельной №7 (газовая) по пер. Типографский, 12/1; Система теплоснабжения Котельной №9 (газовая) по ул. Шоссейная, 29/3; Система теплоснабжения Котельной №10 (газовая) по пр. Коммунистический, 113/2; Система теплоснабжения Котельной №11(газовая) по ул. Ленина, 199/2; Система теплоснабжения Котельной №12 (газовая) по ул. Проточная, 12/1; Система теплоснабжения Котельной №13 (газовая) по ул. Эркемена Палкина, 14/2; Система теплоснабжения Котельной №17 (газовая) по пер. Технологический, 6/1; Система теплоснабжения Котельной №19 (газовая) по ул. Чорос-Гуркина, 17/1; Система теплоснабжения Котельной №20 (газовая) по ул. Социалистическая, 24; Система теплоснабжения Котельной №22 (газовая) по ул. Павла Кучияка, 61; Система теплоснабжения от Котельной №8 (угольная) по ул. Барнаульская, 8; Система теплоснабжения Котельной №14 (угольная) по ул. Островского, 30; Система теплоснабжения Котельной №15 (угольная) по ул. Социалистическая, 21/1; Система теплоснабжения Котельной №16 (угольная) по ул. Ленина, 239; Система теплоснабжения Котельной №18 (угольная) по ул. Лисавенко, 1; Система теплоснабжения Котельной №21 (угольная) по ул. Льва Толстого, 72; Система теплоснабжения Котельной №23 (угольная) по ул. Олонского, 8/1; Система теплоснабжения Котельной №24 (угольная) по ул. Маресьева, 6/1. |
| 2 | Открытое акционерное общество «Горно-Алтайский завод железобетонных изделий» (ОАО «Горно-Алтайский ЗЖБИ») | Система теплоснабжения Котельной по ул. Строителей,1 |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью Производственно- коммерческое предприятие «Смена» (ООО ПКП «Смена») | Система теплоснабжения Котельной по ул. Набережная, 14/1 |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью «Пассажирское автотранспортное предприятие» (ООО «ПАТП») | Система теплоснабжения Котельной по пр. Коммунистический, 87 |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью «Горно-Алтайская сервисная компания» (ООО «ГАСК») | Система теплоснабжения Котельной по пр. Коммунистический, 125 |

Исходя из этого, изменяется зона деятельности единой теплоснабжающей организации ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ», из ее зоны деятельности исключаются следующие системы теплоснабжения:

система теплоснабжения котельной по ул. Строителей,1;

система теплоснабжения котельной по ул. Набережная, 14/1;

система теплоснабжения котельной по пр. Коммунистический, 87;

система теплоснабжения котельной по пр. Коммунистический, 125.

На присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения Центральной газовой котельной по ул. Красноармейская, включая Тепловой пункт № 1 по пр. Коммунистический 72; Тепловой пункт № 2 по ул. Чорос-Гуркина 66; Тепловой пункт № 3 по пр. Коммунистический 58; Тепловой пункт № 7 по ул. Алтайская 24/1; Тепловой пункт № 8 по пр. Коммунистический 40/1, при приеме заявок с 12 февраля 2015 года по 12 марта 2015 были поданы 2 заявки: от ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» и ООО «Горно-Алтайская тепловая компания». В соответствии с пунктом 9 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808, если поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. Наибольший размер собственного капитала имеет ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ», поэтому в данной системе теплоснабжения статус единой теплоснабжающей организации был присвоен ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ».

В тех системах теплоснабжения, которые технологически не связаны с системами теплоснабжения ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» (а именно: система теплоснабжения Котельной по ул. Строителей,1, система теплоснабжения Котельной по ул. Набережная, 14/1, система теплоснабжения Котельной по пр. Коммунистический, 87, система теплоснабжения Котельной по пр. Коммунистический,125) целесообразно присвоить статус единой теплоснабжающей организации следующим организациям, которые владеют на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в каждой из указанных систем теплоснабжения:

в системе теплоснабжения котельной по ул. Строителей,1 – Открытое акционерное общество «Горно-Алтайский завод железобетонных изделий»;

в системе теплоснабжения котельной по ул. Набережная, 14/1 - Общество с ограниченной ответственностью Производственно- коммерческое предприятие «Смена»;

в системе теплоснабжения котельной по пр. Коммунистический, 87 - Общество с ограниченной ответственностью «Пассажирское автотранспортное предприятие»;

в системе теплоснабжения котельной по пр. Коммунистический,125 - Общество с ограниченной ответственностью «Горно-Алтайская сервисная компания».