том 1

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2028 годы

КНИГА 2. перспективное ПОтреблЕНИЕ тепловой энергии на цели ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДа горно-алтайск

2015г.

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации

города Горно-Алтайска

от_______________№ _____

том 1

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования «город Горно-Алтайск» на 2014 - 2028 годы

КНИГА 2. перспективное ПОтреблЕНИЕ тепловой энергии на цели ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДа горно-алтайск

2015г.

Состав проектной документации

| Том 1. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО «Город Горно-Алтайск» до 2028г |
| --- |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения города Горно-Алтайск |
| Часть | Название | Состав | Размер |
| 1 | Характеристика города Горно-Алтайск и описание источников теплоснабжения | Реферат | 106 страниц |
|  |  | Введение |  |
|  |  | Краткая характеристика |  |
|  |  | Функциональная структура теплоснабжения |  |
|  |  | Источники тепловой энергии |  |
| 2 | Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты | Реферат | 227 страниц |
|  |  | Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты |  |
| 3 | Анализ централизованной системы теплоснабжения | Реферат | 81 страница |
|  |  | Зоны действия источников тепловой энергии |  |
|  |  | Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии |  |
|  |  | Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии |  |
|  |  | Балансы теплоносителя |  |
|  |  | Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом |  |
|  |  | Надежность теплоснабжения |  |
|  |  | Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций |  |
|  |  | Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения |  |
|  |  | Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения города |  |
| Книга 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения города Горно-Алтайск |
| Приложение 1. Зоны теплоснабжения |
| Приложение 2. Принципиальные схемы котельных |
| Приложение 3. Перспективные пьезометрические графики |
| Том 2. Схема теплоснабжения МО «Город Горно-Алтайск» до 2028г |

# Реферат

Объектом исследования является система теплоснабжения централизованной теплоснабжения муниципального образования города Горно-Алтайск.

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения поселения по критериям: качества, надежности теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения Муниципального образования.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 N 154"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" в рамках данного раздела рассмотрены основные вопросы:

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения;

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;

Перспективные балансы теплоносителя;

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей;

Перспективные топливные балансы;

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение;

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций);

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Оглавление

Реферат	4

1.	Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	7

2.	Электронная модель системы теплоснабжения городского округа	17

3.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	23

3.1.	Котельная №1	25

3.2.	Котельная №3	28

3.3.	Котельная №4	31

3.4.	Котельная №5	34

3.5.	Котельная №6	37

3.6.	Котельная №7	40

3.7.	Котельная №8	43

3.8.	Котельная №9	45

3.9.	Котельная №10	48

3.10.	Котельная №11	51

3.11.	Котельная №12	54

3.12.	Котельная №13	57

3.13.	Котельная №14	60

3.14.	Котельная №15	63

3.15.	Котельная №16	66

3.16.	Котельная №17	69

3.17.	Котельная №18	71

3.18.	Котельная №21	74

3.19.	Котельная №23	78

3.20.	Котельная №24	81

3.21.	Котельная ЖБИ	84

3.22.	Центральная газовая котельная	87

4.	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками	90

5.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	93

6.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	98

7.	Перспективные топливные балансы.	164

8.	Оценка надежности теплоснабжения	180

9.	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	189

9.1.	Инвестиции в источники	189

9.2.	Инвестиции в тепловые сети	199

10.	Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	227

Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Перспективное потребление тепловой энергии рассчитывалось по укрупненным показателям (см. формулу 1), за исключением тех строящихся потребителей, нагрузки по которым были предоставлены.

Q=α·V·qo·(tп- tо)·(1+Ки.р.)·10-6		(1)

Где	Q – расчетная нагрузка отопления потребителя;

α – поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры воздуха в помещении от температуры наиболее холодной пятидневки;

V – объём здания по наружному обмеру, м3;

qо – удельная отопительная характеристика здания;

tп – расчетная температура в помещении потребителя;

tо – температура наиболее холодной пятидневки;

Ки.р. – расчетный коэффициент инфильтрации.

Поскольку в перспективе планируется произвести перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установку автоматических индивидуальных тепловых пунктов (АИТП) одновременно у всех потребителей, подключенных к котельным, то нагрузка на горячее водоснабжение для перспективных потребителей принималась равной 15% от нагрузки на систему отопления и учитывалась в суммарной нагрузке.

В том случае, если собственники согласны на установку АИТП за счет собственных средств, то данное оборудование является частью общего имущества многоквартирного дома; если собственники не согласны на установку АИТП за счет собственных средств, установка осуществляется за счет средств энергоснабжающей организации и является элементом сетей теплоснабжения энергоснабжающей организации.

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения необходимо обосновать по каждому объекту теплоснабжения в отдельности технико-экономическим обоснованием, определять и давать предложения: где оставить четырехтрубную, а где перейти на двухтрубную схему теплоснабжения (и по какой схеме - зависимая или независимая).

Суммарная перспективная тепловая нагрузка по каждой котельной представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Расчетная существующая и перспективная тепловая нагрузка централизованного теплоснабжения.

| № п/п | Наименование котельной | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Суммарная |
|  |  | Существующая | Перспективная |
|  |  | Отпущенная | Полезная | Отпущенная | Полезная |
| ОАО "Горно-Алтайское ЖКХ" |
| 1 | Котельная №1 | 3,759 | 3,450 | 5,208 | 4,895 |
| 2 | Котельная №3 | 5,098 | 4,712 | 6,613 | 6,077 |
| 3 | Котельная №4 | 14,147 | 13,653 | 17,869 | 17,508 |
| 4 | Котельная №5 | 9,924 | 9,388 | 12,345 | 11,809 |
| 5 | Котельная №6 | 5,530 | 5,256 | 7,18 | 7,145 |
| 6 | Котельная №7 | 1,521 | 1,425 | 1,881 | 1,785 |
| 7 | Котельная №8 | 1,451 | 1,319 | 2,283 | 2,009 |
| 8 | Котельная №9 | 5,047 | 4,660 | 6,818 | 6,52 |
| 9 | Котельная №10 | 3,455 | 3,229 | 4,901 | 4,561 |
| 10 | Котельная №11 | 1,766 | 1,562 | 2,597 | 2,38 |
| 11 | Котельная №12 | 2,222 | 2,102 | 3,85 | 3,72 |
| 12 | Котельная №13 | 3,414 | 3,223 | 5,741 | 5,586 |
| 13 | Котельная №14 | 0,566 | 0,498 | 0,756 | 0,688 |
| 14 | Котельная №15 | 0,932 | 0,878 | 1,760 | 1,678 |
| 15 | Котельная №16 | 0,371 | 0,311 | 1,125 | 1,085 |
| 16 | Котельная №17 | 3,247 | 3,097 | 4,291 | 4,138 |
| 17 | Котельная №18 | 0,243 | 0,211 | 0,414 | 0,382 |
| 18 | Котельная №19 | 0,568 | 0,550 | 0,568 | 0,550 |
| 19 | Котельная №20 | 0,145 | 0,142 | 0,145 | 0,142 |
| 20 | Котельная №21 | 0,132 | 0,130 | 0,294 | 0,28 |
| 21 | Котельная №22 | 0,185 | 0,181 | 0,185 | 0,181 |
| 22 | Котельная №23 | 0,597 | 0,588 | 0,747 | 0738 |
| 23 | Котельная №24 | 0,332 | 0,322 | 2,059 | 2,041 |
| ООО "Горно-Алтайская тепловая компания" |
| 24 | Центральная газовая | 34,446 | 30,651 | 48,327 | 46,267 |
| ОАО "Горно-Алтайский завод ЖБИ" |
| 25 | Котельная ЖБИ | 4,174 | 3,974 | 5,674 | 5,424 |

Перспективные потребители, подключаемые к котельным представлены в таблице 1.2. Перспективные потребители, не подключенные к централизованному теплоснабжению и имеющие иные источники теплоснабжения (крышные котельные, автономные источники, производственные ведомственные котельные и т.д.) представлены в таблице 1.3.

Нужно отметить, что планируется построить две котельных для обеспечения жилых домов и общественно-деловой застройки тепловой энергией:

Газовая котельная на три десятиэтажных блок-секции и торговый центр по ул. Ленина 13- мощность 4мВт.

Таблица 1.2. Перспективная застройка.

| Котельная | Перспективный потребитель | Год подключения | Рисунок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | Ул. Строителей 10/3 | 2013-2015 | Рисунок 6.2 |  |
|  | Ул. Строителей 8/1,2,3,4 |  |  |  |
|  | Ул. Строителей, 5 | 2014-2015 |  |  |
|  | Ул. Строителей 4/3 |  |  |  |
|  | Ул. Заводская | 2018-2019 |  |  |
|  | Ул. Заводская,2 |  |  |  |
|  | Коммунистический, 189/1 |  |  |  |
| №3 | Пр-кт Коммунистический 95/1, 109/8 | 2013 | Рисунок 6.6 |  |
|  | Ул. П. Сухова 12/1, 14, 14/1, 25 |  |  |  |
| №4 | Пер. Ленкина 5 | 2013-2015 | Рисунок 6.11 |  |
|  | Ленина 13, 13/2 |  |  |  |
|  | Чорос-Гуркина 7/1, 9 |  |  | Рисунок 1.1 |
|  | Чаптынова 24/1, 26/1, 34/1 |  | Рисунок 6.13 |  |
|  | Ул. Гастелло, 3, 5, 6, 8 |  |  |  |
|  | Ул. Кучияк 1,3,3/1,4,4/1,12,14,16 |  |  |  |
|  | Ул. Ленина за домом №14 |  |  |  |
|  | Ул. Советская, 7/1, 7/2, 7/3 | 2012-2017 |  |  |
|  | Ул. Почтовая |  |  |  |
| №5 | П1-П8 | 2013-2015 | Рисунок 6.16 | Рисунок 1.2 |
|  | П9 |  | Рисунок 6.17 |  |
|  | П10 |  | Рисунок 6.18 |  |
|  | П11 |  | Рисунок 6.21 |  |
|  | Ул. Чорос-Гуркина 22, 24/1, 25,31 |  | Рисунок 6.19 |  |
|  | Ул. Э-Палкина, 5 |  |  |  |
|  | Пр. Коммунистический, 15/2 |  |  |  |
| №6 | Ул. Лесная 10,10/2, 12, 14, 16,20 | 2013-2015 | Рисунок 6.23 |  |
|  | Пр-кт Коммунистический 152, 150, 144, 180/1, 166 |  |  |  |
|  | Ул. Больничная 13, 35 |  |  |  |
| №7 | Ул. Чорос-Гуркина, 9, 11/1 |  |  |  |
| №8 | Ул. Барнаульская, 55/1 |  |  |  |
|  | Ул. Шелковичная, 56,58,60 |  |  |  |
| №9 | Ул. Стоматологическая 14, 16 | 2013-2015 | Рисунок 6.28 |  |
|  | Пр-кт Коммунистический 126, 128, 130,140,142 |  | Рисунок 6.29 |  |
|  | Ул. Шоссейная, 33, 33/1 |  |  |  |
| №10 | Пр. Коммунистический, 113/3, 113/4 |  |  |  |
|  | Пер. Гранитный, 12 |  |  |  |
|  | Ул. Заринская, 25 |  |  |  |
| №11 | Ул. Оконечная 3 | 2013-2015 | Рисунок 6.33 |  |
|  | Ул. Ленина 201/1, 203/1, 212-214, 216 |  |  | Рисунок 1.3 |
| №12 | Ул. Проточная 10/1,12, 12/2, 14/1, 16, 24, 26, 28 | 2013-2014 | Рисунок 6.34 |  |
|  | Ул. Чорос-Гуркина 25, 27 |  | Рисунок 6.35 |  |
|  | Ул. Э-Палкина 2/1, 6 |  | Рисунок 6.36 |  |
|  | Ул. Чаптынова 3,5,7 |  |  |  |
|  | «Динамо» |  |  |  |
| №13 | П1-П3 | 2013-2015 | Рисунок 6.37 |  |
|  | Ул. Улагашева 12, 14 |  |  |  |
|  | Ул. Э-Палкина, 16 |  |  |  |
| №14 | Ул. Островского, 26 |  |  |  |
| №15 | Ул. Ленина 32 | 2013-2015 | Рисунок 6.38 |  |
|  | Ул. Социалистическая, 25, 31, 38, 40,41,43, 47, 53 |  |  |  |
| №16 | Ул. Ленина 243/2, 261/2, 261/3, 261/4, 282, 263/2, 263/3, 263/4, 263/5, 241 |  |  |  |
| №17 | Общежитие | 2013-2015 | Рисунок 6.39 |  |
|  | Ул. Заринская 33 |  |  |  |
|  | Ул. Промышленная 8/1, 8/2 |  |  |  |
|  | Пер. Технологический, 14/1 |  |  |  |
| №18 | Ул. Социалистическая, 71 |  |  |  |
| №19 | Ул. Чорос-Гуркина, 17/2 |  |  |  |
| №21 | Спортзал | 2013-2015 | Рисунок 6.42 |  |
| №23 | Ул. Матросова, 5 |  |  |  |
| №24 | Пр. Коммунистический, 81, 83, 83/2, 83/3, 91, 95/1, 95/2 |  |  |  |
|  | Ул. Маресьева, 3,5,7,9 |  |  |  |
| Центральная | Ул. Алтайская 1/1, 20/1, 38, 40 (Гимназия) | 2013-2015 | Рисунок 6.44 | - |
|  | Ул. Осипенко 37 |  | Рисунок 6.45 | Рисунок 1.5 |
|  | МВД К1-К3 |  |  |  |
|  | Пр-кт Коммунистический 5КЖ 1.1, 5КЖ 1.2, 7КЖ, 76/1 |  | Рисунок 6.46 |  |
|  | Ул. Осипенко 4КЖ, 5КЖ (3 дома), 6КЖ (3 дома), 9КЖ |  | Рисунок 6.47 |  |
|  | Ул. Осипенко 12КЖ к1, 12КЖ к2 |  | Рисунок 6.48 |  |
|  | Пр-кт Коммунистический 35, 53, 55/5, 57/2, 68 |  |  |  |
|  | Ул. Осипенко 5КЖ (2 дома), 4КЖ (3 дома), 3КЖ |  | Рисунок 6.49 |  |
|  | Пр-кт Коммунистический 41/1, 43/1, 68, 70, 72/1, 79, 85/1 |  | Рисунок 6.51 |  |
|  | Ул. Чорос-Гуркина 39, 39/11, 46/1, 66, 113, 119 |  | Рисунок 6.52 | Рисунок 1.4 |
|  | Школа №6 |  | Рисунок 6.54 | - |
|  | Ул. Комсомольская, 2, 6, 24 |  |  |  |
|  | Ул. Красноармейская 52/2 |  |  |  |
|  | Пер. Мостовой, 2 |  |  |  |
|  | Ул. Заречная, 49/1, 57/2 |  |  |  |
|  | 5 этажный жилой дом –количество 4, квартир 160, площадь застройки 1440 кв. м., строительный объем -23040 куб м. |  |  |  |
|  | 5 секционный жилой дом – 1 дом, квартир- 116, площадь застройки- 1080, строительный объем -21200 |  |  |  |
|  | 7 секционный жилой дом- 1 дом, квартир- 156, площадь застройки -1560, строительный объем- 28800 |  |  |  |
|  | 4 секционный жилой дом – 2дома, квартир 179, площадь застройки 1920, строительный объем 57550куб .м |  |  |  |
|  | детский сад на 120 мест – этажность 3, площадь застройки-1250, строительный объем-11800 |  |  |  |

Рисунок 1.1 Перспективная постройка Чаптынова 26/1.

Рисунок 1.2 Перспективная застройка района «Динамо».

Рисунок 1.3 Перспективная постройка «Гидромет»

Рисунок 1.4 Перспективный торговый центра на ул. Чорос-Гуркина, 39.

Рисунок 1.5. Перспективная застройка в центральной части города.

Таблица 1.3. Инные источники теплоснабжения.

| № п.п. | Объект капитального строительства | Местоположение объекта | Инвестор (застройщик) | Сдача объекта в эксплуатацию | Теплоисточник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Административные здания |
| 1.1 | Общественно-деловая застройка | ул. Социалистическая, 5/1 |  | 2013-2015 | Автономный источник |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка (ветхое жильё) | ул. Социалистическая, 41 |  |  |  |
| 1.3 | Общественно-деловая застройка (ветхое жильё) | ул. Социалистическая, 43 |  |  |  |
| 1.4 | Многоэтажное жилищное строительство | ул. Кучияк 14,16,18 (р-н ГАГУ) | Инвесторы | 2013-2015 |  |
| 1.5 | Общественно-деловая застройка (Ефимов) | пр. Коммунистический, 85/1 | ООО «Омега» | 2013-2015 |  |
| 1.6 | Реконструкция здания кинотеатра «Голубой Алтай» под размещение «Дворца бракосочетания» | пер. Спортивный, 3 | Комитет по делам ЗАГС по РА | 2013 | Ведомственная |
| 2. Многоквартирные жилые дома |
| 2.1 | Многоэтажное жилищное строительство | ул. Объездная, 10-14 | Аукцион | 2013-2015 | ООО «Смена» |
| 2.2 | Многоэтажное жилищное строительство | 2 микрорайон, пр. Коммунистический 94-114 , ул. Шебалинская | Инвесторы | 2013-2015 | Автономный источник тепловой энергии |
| 2.3 | Многоэтажное жилищное строительство | ул. Социалистическая 20 (напротив Храма) | Инвесторы | 2013-2015 | ведомственная котельная |
| 2.4 | Многоэтажное жилищное строительство | ул. Больничная, 35 | Инвесторы | 2013-2015 | Автономный источник |
| 3. Бизнес-объекты |
| 3.1 | Бизнес-центр | пр. Коммунистический, 196/1, или 194/1 | ООО «Стройтурсервис» | 2011-2015 | Автономный источник |
| 3.2 | Бизнес-центр (кафе «Ладья») | пр. Коммунистический 180 | Аукцион | 2011-2015 |  |
| 3.3 | Гостиничный комплекс № 1 | урочище «Еланда» | Аукцион | 2011-2015 |  |
| 3.4 | Гостиничный комплекс № 2 |  |  | 2011-2015 |  |
| 3.5 | Гостиничный комплекс № 3 |  |  | 2011-2015 |  |
| 3.6 | Кресельный подъемник |  |  | 2011-2015 |  |
| 3.7 | Кресельный подъемник | г. Тугая | Аукцион | 2011-2015 |  |
| 3.8 | Гостиничный комплекс |  |  | 2011-2015 |  |
| 3.9 | Кафе |  |  | 2011-2015 |  |
| 3.10 | Горнолыжный подъемник бугельного типа | г. Комсомольская (склон ФСБ) | Аукцион | 2011-2015 |  |
| 3.11 | Кафе № 1 | г. Комсомольская (склон ФСБ) | Аукцион | 2011-2015 |  |
| 3.12 | Кафе № 2 |  |  | 2011-2015 |  |
| 3.13 | Кафе № 3 |  |  | 2011-2015 |  |
| 3.14 | Кафе у подножия горы |  |  | 2011-2015 |  |
| 4. Промышленная зона |
| 4.1 | Центр национальной культуры | пер. Театральный, 24 | ГУ «УКС Республики Алтай» | 2014 | Ведомственная |
| 4.2 | Строительство «Средней общеобразовательной школы» на 500 учащихся в районе Заимки | ул. Имени С. С. Каташа, 2/1 | Администрация города Горно-Алтайска, МУ «УКС города Горно-Алтайска» | 2015 | Автономный источник |
| 4.3 | Строительство основной общеобразовательной школы на 225 учащихся с детским садом на 80 мест, пер. Чевалкова,4 | ул. М. В. Чевалкова, 4 | Администрация города Горно-Алтайска, МУ «УКС города Горно-Алтайска» | 2015 | Ведомственная |
| 4.4 | Строительство здания МОУ ДОД ДЮСШ | урочище «Еланда» | Администрация города Горно-Алтайска, МУ «УКС города Горно-Алтайска» | 2012-2014 | Автономный источник |
| 4.5 | Строительство здания МОУ ДОД СДЮСШ | Пионерский остров | Администрация города Горно-Алтайска, МУ «УКС города Горно-Алтайска» | 2013-2015 |  |
| 4.6 | Строительство спортивного комплекса «Ледовый дворец» | пер. Спортивный,12 | Администрация города Горно-Алтайска, МУ «УКС города Горно-Алтайска» | 2013-2017 |  |
| 4.7 | Строительство зала игровых видов спорта | пер. Спортивный,12 | Администрация города Горно-Алтайска, МУ «УКС города Горно-Алтайска» | 2014-2016 |  |
| 4.8 | Строительство лыжной базы МОУ ДОД ДЮСШ | урочище «Еланда» | Администрация города Горно-Алтайска, МУ «УКС города Горно-Алтайска» | 2012-2014 |  |

Электронная модель системы теплоснабжения городского округа

Население города Горно-Алтайск составляет 58,0 тысяч человек (данные на 2012г). Согласно постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 глава «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа» при разработке схемы теплоснабжения города с численностью населения от 10 тыс. человек до 100 тыс. человек не является обязательной. Поэтому разработка электронной модели системы теплоснабжения города Горна-Алтайск выполнена не в полном объеме.

Для разработки электронной модели системы теплоснабжения использовался программный комплекс «Zulu Thermo v7.0». Программа позволяет произвести графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе (см. рисунок 2.1), гидравлический расчет тепловых сетей (см. рисунок 2.2), расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя (см. рисунок 2.2 и 2.3), построить пьезометрические графики (см.рисунок 2.4).

Рисунок 2.1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения.

Рисунок 2.2. Гидравлический расчет.

Рисунок 2.3. Расчет потерь тепловой сети.

Рисунок 2.4. Построение пьезометрического графика.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Расчетные балансы тепловой мощности с учетом перспективной нагрузки (на конец расчетного периода) при существующих установленных мощностях котельных представлены в таблице 3.1 (общая таблица) и в таблицах и диаграммах 3.1.1-3.12.1 для тех котельных, нагрузка на которые увеличилась в результате подключения к ним перспективных потребителей.

Таблица 3.1. Расчетные перспективные балансы тепловой мощности.

| Объект | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Существующая нагрузка, Гкал/ч | Перспективная нагрузка, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Тепловые потери, Гкал/ч | Резерв / Дефицит, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Горно-Алтайская тепловая компания» |
| Центральная Газовая котельная | 41,917 | 30,651 | 7,558 | 38,209 | 1,460 | 3,708 |
| ЦТП №1 | - | 3,193 | 3,950 | 7,143 | 0,159 | - |
| ЦТП №2 | - | 6,422 | 0,200 | 6,622 | 0,311 | - |
| ЦТП №3 | - | 10,796 | 1,125 | 11,921 | 0,517 | - |
| ЦТП №7 | - | 6,615 | 0,200 | 6,815 | 0,317 | - |
| ЦТП №8 | - | 2,532 | - | 2,532 | 0,123 | - |
| ЦК | - | 1,093 | - | 1,093 | 0,033 | - |
|  | ОАО «Горно-Алтайское ЖКХ» |
| Котельная №1 | 3,579 | 3,450 | 1,758 | 5,208 | 0,311 | -1,629 |
| Котельная №3 | 6,291 | 4,712 | 1,901 | 6,613 | 0,336 | -0,322 |
| Котельная №4 | 15,333 | 13,653 | 4,216 | 17,869 | 0,351 | -2,536 |
| Котельная №5 | 16,969 | 9,388 | 2,957 | 12,345 | 0,339 | 4,624 |
| Котельная №6 | 7,642 | 5,256 | 1,924 | 7,18 | 0,3 | 0,462 |
| Котельная №7 | 2,994 | 1,425 | 0,456 | 1,881 | 0,096 | 1,113 |
| Котельная №8 | 2,635 | 1,319 | 0,964 | 2,283 | 0,132 | 0,352 |
| Котельная №9 | 7,614 | 4,660 | 2,158 | 6,818 | 0,296 | 0,796 |
| Котельная №10 | 5,101 | 3,229 | 1,672 | 4,901 | 0,226 | 0,2 |
| Котельная №11 | 3,302 | 1,562 | 1,035 | 2,597 | 0,218 | 0,705 |
| Котельная №12 | 4,116 | 2,102 | 1,748 | 3,85 | 0,13 | 0,266 |
| Котельная №13 | 7,043 | 3,223 | 2,518 | 5,741 | 0,155 | 1,302 |
| Котельная №14 | 1,026 | 0,498 | 0,258 | 0,756 | 0,068 | 0,27 |
| Котельная №15 | 2,15 | 0,878 | 0,882 | 1,76 | 0,082 | 0,39 |
| Котельная №16 | 1,251 | 0,311 | 0,814 | 1,125 | 0,04 | 0,126 |
| Котельная №17 | 3,87 | 3,097 | 1,194 | 4,291 | 0,151 | -0,421 |
| Котельная №18 | 1,752 | 0,211 | 0,203 | 0,414 | 0,032 | 1,338 |
| Котельная №19 | 0,679 | 0,550 | 0,018 | 0,568 | 0,018 | 0,111 |
| Котельная №20 | 0,224 | 0,142 | 0,003 | 0,145 | 0,003 | 0,079 |
| Котельная №21 | 0,603 | 0,130 | 0,164 | 0,294 | 0,014 | 0,309 |
| Котельная №22 | 0,176 | 0,181 | 0,004 | 0,185 | 0,004 | -0,009 |
| Котельная №23 | 1,973 | 0,588 | 0,159 | 0,747 | 0,009 | 1,226 |
| Котельная №24 | 1,112 | 0,322 | 1,737 | 2,059 | 0,01 | -0,947 |
| ОАО «Горно-Алтайский ЗЖБИ» |
| ЖБИ | 13,0 | 3,974 | 1,7 | 5,674 | 0,2 | 8,826 |

Красным цветом выделены те котельные, на которых наблюдается дефицит тепловой мощности при существующем положении. Желтым цветом выделены котельные, на которых очень маленький резерв мощности.

В связи с тем, что перспективная нагрузка на все котельные будет постоянно увеличиваться вследствие увеличения количества абонентов (многоквартирные дома), при этом потребители частного сектора, отапливаемые от котельных, переходят на индивидуальное газовое отопление и ГВС, что освободит, часть мощности котельных для обеспечения теплом потребителей перспективной застройки многоквартирными домами.

## Котельная №1

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №1 планируется ввод новых жилых площадей и одновременное отключение потребителей частного сектора. Уже на данный момент существует дефицит тепловой мощности котельной, как видно из рисунка 3.1.1 со временем он будет только расти. Для обеспечения потребителей достаточным количеством тепловой энергии на котельной необходимо произвести реконструкцию основного оборудования с увеличением мощности.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №1 в течение расчетного периода представлены на рисунке 3.1.1 и в таблице 3.1.1.

Рисунок 3.1.1. Изменение подключенной к котельной №1 нагрузки в течение расчетного периода.

Красная область на рисунке 3.1.1 отображает дефицит мощности котельной. Как видно из рисунка 3.1.1 уже на сегодняшний день требуется увеличить располагаемую мощность котельной.

Таблица 3.1.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №1.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 |
| Мощность на собственные нужды | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 |
| Располагаемая мощность | 3,579 | 3,579 | 3,579 | 3,579 | 3,579 | 3,579 | 3,579 |
| Подключенная нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3,45 | 4,705 | 4,705 | 4,895 | 4,895 | 4,895 | 4,895 | 4,025 |
|  | 3,45 | 4,705 | 4,705 | 4,895 | 4,895 | 4,895 | 4,895 | 4,025 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 3,763 | 5,018 | 5,018 | 5,208 | 5,208 | 5,208 | 5,208 |
| Резервные мощности | -0,184 | -1,439 | -1,439 | -1,629 | -1,629 | -1,629 | -1,629 |

## Котельная №3

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №3 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Существующей установленной мощности котельной недостаточно для подключения перспективной нагрузки. Для обеспечения потребителей достаточным количеством тепловой энергии на котельной необходимо произвести реконструкцию основного оборудования с увеличением мощности.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №3 в течение расчетного периода представлены на рисунке 3.2.1 и в таблице 3.2.1.

Рисунок 3.2.1. Изменение подключенной к котельной №3 нагрузки в течение расчетного периода.

Красная область на рисунке 3.2.1 отображает дефицит мощности котельной в течение расчетного периода. Как видно из рисунка 3.2.1 к 2014 году потребуется увеличение мощности котельной.

Таблица 3.2.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №3.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
| Мощность на собственные нужды | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| Располагаемая мощность | 6,291 | 6,291 | 6,291 | 6,291 | 6,291 | 6,291 | 6,291 |
| Подключенная нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4,712 | 6,077 | 6,077 | 6,077 | 6,077 | 6,077 | 6,077 | 5,087 |
|  | 4,712 | 6,077 | 6,077 | 6,077 | 6,077 | 6,077 | 6,077 | 5,087 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 5,423 | 6,613 | 6,613 | 6,613 | 6,613 | 6,613 | 6,613 |
| Резервные мощности | 0,868 | -0,322 | -0,322 | -0,322 | -0,322 | -0,322 | -0,322 |

## Котельная №4

В течение расчетного периода до 2028 г. в зоне действия котельной №4 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Для подключения перспективной нагрузки необходимо произвести реконструкцию основного оборудования котельной с увеличением установленной мощности.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №4 в течение расчетного периода представлены на рисунке 3.3.1 и в таблице 3.3.1.

Рисунок 3.3.1. Изменение подключенной к котельной №4 нагрузки в течение расчетного периода.

Красная область на рисунке 3.3.1 отображает дефицит мощности котельной в течение расчетного периода. Как видно из рисунка 3.3.1 в скором времени потребуется ввод нового оборудования.

Таблица 3.3.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №4.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 |
| Мощность на собственные нужды | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| Располагаемая мощность | 15,333 | 15,333 | 15,333 | 15,333 | 15,333 | 15,333 | 15,333 |
| Подключенная нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 13,653 | 17,508 | 17,508 | 17,508 | 17,508 | 17,508 | 17,508 | 14,878 |
|  | 13,653 | 17,508 | 17,508 | 17,508 | 17,508 | 17,508 | 17,508 | 14,878 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 14,147 | 17,869 | 17,869 | 17,869 | 17,869 | 17,869 | 17,869 |
| Резервные мощности | 1,186 | -2,536 | -2,536 | -2,536 | -2,536 | -2,536 | -2,536 |

## Котельная №5

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №5 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №5 в течение расчетного периода представлены на рисунке 3.4.1 и в таблице 3.4.1.

Рисунок 3.4.1. Изменение подключенной к котельной №5 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 3.4.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 3.4.1 ввод дополнительного оборудования не требуется.

Таблица 3.4.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №5.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Мощность на собственные нужды | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Располагаемая мощность | 16,969 | 16,969 | 16,969 | 16,969 | 16,969 | 16,969 | 16,969 |
| Подключенная нагрузка | Производственная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилые и О-Д застройки | 9,388 | 10,3 | 11,638 | 11,638 | 11,638 | 11,638 | 11,638 |
|  | Всего | 9,388 | 10,3 | 11,638 | 11,638 | 11,638 | 11,638 | 11,638 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 9,924 | 10,994 | 11,977 | 11,977 | 11,977 | 11,977 | 11,977 |
| Резервные мощности | 7,045 | 5,975 | 4,992 | 4,992 | 4,992 | 4,992 | 4,992 |

## Котельная №6

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №6 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Для обеспечения потребителей достаточным количеством тепловой энергии на котельной необходимо произвести реконструкцию основного оборудования с увеличением мощности.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №6 в течение расчетного периода представлены на рисунке 3.5.1 и в таблице 3.5.1.

Рисунок 3.5.1. Изменение подключенной к котельной №6 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 3.5.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 3.5.1 к 2015 году требуется увеличить располагаемую мощность котельной в виду малого резерва.

Таблица 3.5.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №6.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
| Мощность на собственные нужды | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| Располагаемая мощность | 7,642 | 7,642 | 7,642 | 7,642 | 7,642 | 7,642 | 7,642 |
| Подключенная нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5,256 | 7,145 | 7,145 | 7,145 | 7,145 | 7,145 | 7,145 | 6,501 |
|  | 5,256 | 7,145 | 7,145 | 7,145 | 7,145 | 7,145 | 7,145 | 6,501 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 6,200 | 7,180 | 7,180 | 7,180 | 7,180 | 7,180 | 7,180 |
| Резервные мощности | 1,442 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |

## Котельная №7

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №7 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №7 в течение расчетного периода представлены на рисунке 3.6.1 и в таблице 3.6.1.

Рисунок 3.66.3.6.1. Изменение подключенной к котельной №6 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 3.6.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 3.6.1 ввод дополнительного оборудования не требуется.

Таблица 3.6.3.6.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №7.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 7,74 | 7,74 |
| Мощность на собственные нужды | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,098 | 0,098 |
| Располагаемая мощность | 2,994 | 2,994 | 2,994 | 2,994 | 2,994 | 7,642 | 7,642 |
| Подключенная нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1,451 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 7,145 | 7,145 | 6,501 |
|  | 1,451 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 7,145 | 7,145 | 6,501 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 1,521 | 1,881 | 1,881 | 1,881 | 1,881 | 7,180 | 7,180 |
| Резервные мощности | 1,473 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 0,462 | 0,462 |

## Котельная №8

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №8 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №8 в течение расчетного периода представлены на рисунке 3.7.1 и в таблице 3.7.1.

Рисунок 3.73.7.1. Изменение подключенной к котельной №8 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 3.7.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки.

Таблица 3.7.3.7.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №8.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
| Мощность на собственные нужды | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Располагаемая мощность | 2,635 | 2,635 | 2,635 | 2,635 | 2,635 | 2,635 | 2,635 |
| Подключенная нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1,319 | 2,009 | 2,009 | 2,009 | 2,009 | 2,009 | 2,009 | 6,501 |
|  | 1,319 | 2,009 | 2,009 | 2,009 | 2,009 | 2,009 | 2,009 | 6,501 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 1,451 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 |
| Резервные мощности | 1,184 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 |

## Котельная №9

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №9 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №9 в течение расчетного периода представлены на рисунке 3.8.1 и в таблице 3.8.1.

Рисунок 3.88.3.8.1. Изменение подключенной к котельной №9 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 3.8.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 3.8.1 ввод дополнительного оборудования не требуется.

Таблица.3.8.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №9.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
| Мощность на собственные нужды | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| Располагаемая мощность | 7,614 | 7,614 | 7,614 | 7,614 | 7,614 | 7,614 | 7,614 |
| Подключенная нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4,66 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 5,735 |
|  | 4,66 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 5,735 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 5,047 | 6,818 | 6,818 | 6,818 | 6,818 | 6,818 | 6,818 |
| Резервные мощности | 2,567 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 |

## Котельная №10

В течение расчетного периода до 2028 г. в зоне действия котельной №10 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Для подключения перспективной нагрузки необходимо произвести реконструкцию основного оборудования котельной с увеличением установленной мощности.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №10 в течение расчетного периода представлены на рисунке 3.9.1 и в таблице 3.9.1.

Рисунок 3.99.3.9.1. Изменение подключенной к котельной №9 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 3.9.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 3.9.1 к 2014 году требуется увеличить располагаемую мощность котельной в виду малого резерва.

Таблица.3.9.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №10.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Мощность на собственные нужды | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| Располагаемая мощность | 5,101 | 5,101 | 5,101 | 5,101 | 5,101 | 5,101 | 5,101 |
| Подключенная нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4,66 | 4,561 | 4,561 | 4,561 | 4,561 | 4,561 | 4,561 | 5,735 |
|  | 4,66 | 4,561 | 4,561 | 4,561 | 4,561 | 4,561 | 4,561 | 5,735 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 3,455 | 4,901 | 4,901 | 4,901 | 4,901 | 4,901 | 4,901 |
| Резервные мощности | 1,646 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |

## Котельная №11

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №11 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №11 в течение расчетного периода представлены на рисунке 3.10.1 и в таблице 3.10.1.

Рисунок 3.1010.3.10.1. Изменение подключенной к котельной №11 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 3.10.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 3.10.1 ввод дополнительного оборудования не требуется.

Потребители всего частного сектора должны самостоятельно перейти на индивидуальное газовое отопление в течение 2014 г.

Таблица3.10.3.10.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №11.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
| Мощность на собственные нужды | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Располагаемая мощность | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 |
| Подключенная нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1,562 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,237 |
|  | 1,562 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,237 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 1,766 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 |
| Резервные мощности | 1,536 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 |

## Котельная №12

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №12 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Для обеспечения потребителей достаточным количеством тепловой энергии на котельной необходимо произвести реконструкцию основного оборудования с увеличением мощности.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №12 в течение расчетного периода представлены на рисунке 3.11.1 и в таблице 3.11.1.

Рисунок 3.1111.3.11.1. Изменение подключенной к котельной №12 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 3.11.1 отображает резерв мощности котельной в течение расчетного периода. Как видно из рисунка 3.11.1 к 2014 году требуется увеличить располагаемую мощность котельной в виду малого резерва.

Таблица 3.1111.3.11.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №12.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 |
| Мощность на собственные нужды | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Располагаемая мощность | 4,116 | 4,116 | 4,116 | 4,116 | 4,116 | 4,116 | 4,116 |
| Подключенная нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2,102 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,33 |
|  | 2,102 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,33 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 2,222 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 |
| Резервные мощности | 1,894 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |

## Котельная №13

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №13 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №13 в течение расчетного периода представлены на рисунке 3.12.1 и в таблице 3.12.1.

Рисунок 3.1212.3.12.1. Изменение подключенной к котельной №13 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 3.12.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 3.12.1 ввод дополнительного оборудования не требуется.

Таблица 12.3.12.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №13.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 |
| Мощность на собственные нужды | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| Располагаемая мощность | 7,043 | 7,043 | 7,043 | 7,043 | 7,043 | 7,043 | 7,043 |
| Подключенная нагрузка | Производственная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилые и О-Д застройки | 3,223 | 4,38 | 5,586 | 5,586 | 5,586 | 5,586 | 5,586 |
|  | Всего | 3,223 | 4,38 | 5,586 | 5,586 | 5,586 | 5,586 | 5,586 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 3,414 | 4,640 | 5,741 | 5,741 | 5,741 | 5,741 | 5,741 |
| Резервные мощности | 3,629 | 2,403 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |

## Котельная №14

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №14 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №14 в течение расчетного периода представлены на рисунке 3.13.1 и в таблице 3.13.1.

Рисунок 3.1313.3.13.1. Изменение подключенной к котельной №14 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 3.13.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 3.13.1 ввод дополнительного оборудования не требуется.

Таблица3.13.3.13.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №14.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 7,14 | 7,14 |
| Мощность на собственные нужды | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,097 | 0,097 |
| Располагаемая мощность | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 7,043 | 7,043 |
| Подключенная нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0,498 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 5,586 | 5,586 | 5,586 |
|  | 0,498 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 5,586 | 5,586 | 5,586 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 0,566 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 5,741 | 5,741 |
| Резервные мощности | 0,460 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 1,302 | 1,302 |

## Котельная №15

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №15 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №15 в течение расчетного периода представлены на рисунке 3.14.1 и в таблице 3.14.1.

Рисунок3.14.3.14.1. Изменение подключенной к котельной №15 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 3.14.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 3.14.1 ввод дополнительного оборудования не требуется.

Таблица 3.14.3.14.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №15.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| Мощность на собственные нужды | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Располагаемая мощность | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| Подключенная нагрузка | Производственная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилые и О-Д застройки | 0,878 | 1,3 | 1,678 | 1,678 | 1,678 | 1,678 | 1,678 |
|  | Всего | 0,878 | 1,3 | 1,678 | 1,678 | 1,678 | 1,678 | 1,678 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 0,932 | 1,380 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 |
| Резервные мощности | 1,218 | 0,770 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 |

## Котельная №16

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №16 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №16 в течение расчетного периода представлены на рисунке 3.15.1 и в таблице 3.15.1.

Рисунок3.15.3.15.1. Изменение подключенной к котельной №16 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 3.15.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 3.15.1 ввод дополнительного оборудования не требуется.

Таблица 3.15.3.15.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №16.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 2,16 |
| Мощность на собственные нужды | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,01 |
| Располагаемая мощность | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 1,251 | 2,15 |
| Подключенная нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0,311 | 1,085 | 1,085 | 1,085 | 1,085 | 1,085 | 1,678 | 1,678 |
|  | 0,311 | 1,085 | 1,085 | 1,085 | 1,085 | 1,085 | 1,678 | 1,678 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 0,371 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,760 |
| Резервные мощности | 0,880 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,390 |

## Котельная №17

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №17 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Для подключения перспективной нагрузки необходимо произвести реконструкцию основного оборудования котельной с увеличением установленной мощности.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №17 в течение расчетного периода представлены на рисунке 3.16.1 и в таблице 3.16.1.

Рисунок 3.1616.3.16.1. Изменение подключенной к котельной №17 нагрузки в течение расчетного периода.

Красная область на рисунке 3.16.1 отображает дефицит мощности котельной. Как видно из рисунка 3.16.1 к 2014 году подключенная нагрузка превысит располагаемую мощность, поэтому потребуется произвести реконструкцию котельной с увеличением её мощности.

Таблица 3.166.1 Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №17.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 3,915 | 3,915 | 3,915 | 3,915 | 3,915 | 3,915 | 3,915 |
| Мощность на собственные нужды | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Располагаемая мощность | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 |
| Подключенная нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3,097 | 4,138 | 4,138 | 4,138 | 4,138 | 4,138 | 4,138 | 3,718 |
|  | 3,097 | 4,138 | 4,138 | 4,138 | 4,138 | 4,138 | 4,138 | 3,718 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 3,247 | 4,291 | 4,291 | 4,291 | 4,291 | 4,291 | 4,291 |
| Резервные мощности | 0,623 | -0,421 | -0,421 | -0,421 | -0,421 | -0,421 | -0,421 |

## Котельная №18

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №18 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №18 в течение расчетного периода представлены на рисунке 3.17.1 и в таблице 3.17.1.

Рисунок3.17.3.17.1. Изменение подключенной к котельной №18 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 3.117.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 3.17.1 ввод дополнительного оборудования не требуется.

Таблица 3.17.3.17.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №18.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 2,16 |
| Мощность на собственные нужды | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,01 |
| Располагаемая мощность | 1,752 | 1,752 | 1,752 | 1,752 | 1,752 | 1,752 | 2,15 |
| Подключенная нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0,211 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 1,678 | 1,678 |
|  | 0,211 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 1,678 | 1,678 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 0,243 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 1,760 |
| Резервные мощности | 1,509 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 0,390 |

## Котельная №21

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №21 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №21 в течение расчетного периода представлены на рисунке 3.18.1 и в таблице 3.18.1.

Рисунок 3.188.3.18.1. Изменение подключенной к котельной №21 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 3.18.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 3.18.1 ввод дополнительного оборудования не требуется.

Таблица 3.188.3.18.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №21.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Мощность на собственные нужды | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Располагаемая мощность | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 |
| Подключенная нагрузка | Производственная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилые и О-Д застройки | 0,13 | 0,21 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
|  | Всего | 0,13 | 0,21 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 0,132 | 0,213 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| Резервные мощности | 0,471 | 0,390 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |

## Котельная №23

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия котельной №23 планируется ввод нового потребителя. Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №23 в течение расчетного периода представлены на рисунке 3.19.1 и в таблице 3.19.1.

Рисунок 3.199.3.19.1. Изменение подключенной к котельной №23 нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 3.19.1 отображает резерв мощности котельной на каждом этапе подключения дополнительной нагрузки. Как видно из рисунка 3.19.1 ввод дополнительного оборудования не требуется.

Таблица 3.199.3.19.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №23.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 |
| Мощность на собственные нужды | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Располагаемая мощность | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 |
| Подключенная нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0,588 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,28 |
|  | 0,588 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,28 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 0,597 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 |
| Резервные мощности | 1,376 | 1,226 | 1,226 | 1,226 | 1,226 | 1,226 | 1,226 |

## Котельная №24

В течение расчетного периода до 2028 г. в зоне действия котельной №24 планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки. Существующей установленной мощности котельной недостаточно для подключения перспективной нагрузки. Для обеспечения потребителей достаточным количеством тепловой энергии на котельной необходимо произвести реконструкцию основного оборудования с увеличением мощности.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной №24 в течение расчетного периода представлены на рисунке 3.20.1 и в таблице 3.20.1.

Рисунок 3.2020.3.20.1. Изменение подключенной к котельной №24 нагрузки в течение расчетного периода.

Красная область на рисунке 3.20.1 отображает дефицит мощности котельной в течение расчетного периода. Как видно из рисунка 3.20.1 к 2014 году потребуется увеличение мощности котельной.

Таблица 3.2020.3.20.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной №24.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 |
| Мощность на собственные нужды | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Располагаемая мощность | 1,112 | 1,112 | 1,112 | 1,112 | 1,112 | 1,112 | 1,112 |
| Подключенная нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0,322 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 5,087 |
|  | 0,322 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 5,087 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 0,332 | 2,059 | 2,059 | 2,059 | 2,059 | 2,059 | 2,059 |
| Резервные мощности | 0,780 | -0,947 | -0,947 | -0,947 | -0,947 | -0,947 | -0,947 |

## Котельная ЖБИ

В течение расчетного периода до 2028 г. в зоне действия котельной ЖБИ планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2). Существующей установленной мощности котельной достаточно для подключения перспективной нагрузки.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей котельной ЖБИ в течение расчетного периода представлены на рисунке 3.21.1 и в таблице 3.21.1.

Рисунок 3.2121.3.21.1. Изменение подключенной к котельной ЖБИ нагрузки в течение расчетного периода.

Зеленая область на рисунке 3.21.1 отображает резерв мощности котельной в течение расчетного периода. Как видно из рисунка 3.21.1 к 2014 увеличение мощности не планируется.

Таблица 3.2121.3.21.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период котельной ЖБИ.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| Мощность на собственные нужды | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Располагаемая мощность | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Подключенная нагрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3,974 | 5,424 | 5,424 | 5,424 | 5,424 | 5,424 | 5,424 | 5,087 |
|  | 3,974 | 5,424 | 5,424 | 5,424 | 5,424 | 5,424 | 5,424 | 5,087 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 4,174 | 5,674 | 5,674 | 5,674 | 5,674 | 5,674 | 5,674 |
| Резервные мощности | 8,826 | 7,326 | 7,326 | 7,326 | 7,326 | 7,326 | 7,326 |

## Центральная газовая котельная

В течение расчетного периода до 2028г. в зоне действия Центральной газовой котельной котельной планируется ввод новых жилых площадей (см. таблицу 1.2. Существующей установленной мощности котельной недостаточно для подключения перспективной нагрузки. Для обеспечения потребителей достаточным количеством тепловой энергии на котельной необходимо произвести реконструкцию основного оборудования с увеличением мощности.

Нагрузки существующих и перспективных потребителей районной котельной в течение расчетного периода представлены на рисунке 3.22.1 и в таблице 3.22.1.

Рисунок 3.22.1.. Изменение подключенной к центральной газовой котельной нагрузки в течение расчетного периода.

Красная область на рисунке 3.22.1 отображает дефицит мощности котельной в течение расчетного периода. Как видно из рисунка 3.22.1 к 2014 году потребуется увеличение мощности котельной.

Таблица3.22.3.22.1. Тепловая нагрузка перспективных потребителей на расчетный период районной котельной.

| Наименование показателя | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2020 год | на 2024 год | на 2028 год |
| Установленная тепловая мощность | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Мощность на собственные нужды | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 |
| Располагаемая мощность | 41,917 | 41,917 | 41,917 | 41,917 | 41,917 | 41,917 | 41,917 |
| Подключенная нагрузка | Производственная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Жилые и О-Д застройки | 30,651 | 46,267 | 46,267 | 46,267 | 46,267 | 46,267 | 36,124 |
|  | Всего | 30,651 | 46,267 | 46,267 | 46,267 | 46,267 | 46,267 | 36,124 |
| Подключенная нагрузка с учетом потерь | 34,446 | 48,327 | 48,327 | 48,327 | 48,327 | 48,327 | 48,327 |
| Резервные мощности | 7,471 | -6,410 | -6,410 | -6,410 | -6,410 | -6,410 | -6,410 |

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками

Перспективные балансы теплоносителя по котельным представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Перспективные балансы теплоносителя.

| № котельной | Проектная производительность АСДР, м³/ч | Подпитка системы отопления, м³/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующая | Перспективная | Резерв |  |
| 1 | 5 | 1,2 | 1,39 | 3,61 | Обеспечивает очистку |
| 3 | 5 | 2,2 | 2,33 | 2,67 |  |
| 4 | 10 | 7,5 | 8,15 | 1,85 |  |
| 5 | 20 | 8,1 | 11,04 | 8,96 |  |
| 6 | 20 | 5,5 | 6,48 | 13,52 |  |
| 9 | 20 | 6,2 | 0,00 | 20,00 |  |
| 11 | 20 | 1,7 | 2,35 | 17,65 |  |
| 12 | 20 | 0,4 | 0,55 | 19,45 |  |
| 13 | 5 | 0,3 | 0,51 | 4,49 |  |
| 15 | 0,5 | 0,2 | 0,30 | 0,2 |  |
| 17 | 5 | 0,3 | 0,36 | 4,64 |  |
| 21 | 0,5 | 0,1 | 0,17 | 0,33 |  |

Как видно из таблицы 4.1 существующие ВПУ «Комплексон-6» удовлетворяют потребностям котельных до конца расчетного периода.

На все котельные вне зависимости от наличия водоподготовки рекомендуем установить устройства типа «МАУТ». Устройство "МАУТ" предназначено для эффективного решения проблем по предотвращению образований накипи и снижения коррозии в котлах, теплообменниках, трубопроводах, насосах, а так же для размыва старых карбонатных отложений. На котлах малой и средней мощности (в основном сельские котельные) устройство «МАУТ», с успехом заменяет химоводоподготовку (ХВП).

Применение магнитной обработки рекомендовано в СНиП II-35-76 - «Котельные установки» - п.10.19, п.10.24 и СП 41-101-95 - «Проектирование тепловых пунктов» - п.5.6, п.5.8 и позволит достичь:

- снижения расхода химических реагентов до 35 % применяемых при регенерации  фильтров; (при установке устройства на котельных с ХВО)

- снижения интенсивности работы системы ХВО (химводообработки);

- снижения  топливных ресурсов (уголь, мазут, газ) до 30 %;

- увеличения КПД системы теплоснабжения (размыв 1 мм накипи увеличивает КПД системы отопления на 6%);

- снижения трудозатрат очистке труб теплообменников, котлов, насосов и т.д.;

- снижения коррозии внутренних поверхностей труб тепловых сетей, теплообменников, котлов, бойлеров и т.д.; увеличения  длительности эксплуатации питательных линий котлов.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Основной задачей технического перевооружения является решение существующих проблем источников централизованного теплоснабжения (см. таблицу 12.1, том 1 книга 3); а также повышение эффективности источников, сокращение энергозатрат, оптимизация работы котельных, обеспечение эффективных радиусов теплоснабжения, сокращение вредных выбросов и повышение надежности работы системы централизованного теплоснабжения.

Все это достигается заменой изношенного оборудования, переводом на газовое топливо и обеспечением резервных мощностей для бесперебойной подачи тепловой энергии потребителям.

Перевод на двухтрубную систему требует установки автоматических индивидуальных тепловых пунктов на потребителях.

В том случае, если:

- собственники согласны на установку АИТП за счет собственных средств, то данное оборудование является частью общего имущества многоквартирного дома;

- собственники не согласны на установку АИТП за счет собственных средств, установка осуществляется за счет средств энергоснабжающей организации и является элементом сетей теплоснабжения энергоснабжающей организации.

Строительство новых газовых котельных будет осуществляться за счет инвестиционных программ предприятий.

для более качественного контроля и более эффективной организации эксплуатации объектов теплоснабжения предприятия предлагается выполнить поэтапную диспетчеризацию предприятия начиная с 2017 года на основании проектного решения по диспетчеризации объектов теплоснабжения. Проектное решение должно включать обоснование потребности в эксплуатирующем персонале газовых котельных после их диспетчеризации.

Котельная №1

Производится реконструкция котельной с увеличением её установленной мощности к 2015 году для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей (см. рисунок 3.1.1);

Производится замена (ремонт) насосного оборудования к 2014 году.

Котельная №3

Производится реконструкция котельной с увеличением ее установленной мощности к 2014 году для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей.

Котельная №4

Производится реконструкция котельной с увеличением её установленной мощности к 2015 году для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей (см. рисунок 3.3.1).

Котельная №5

Производится замена (ремонт) насосного оборудования к 2014 году.

Котельная №6

Производится реконструкция котельной с увеличением ее установленной мощности для обеспечения резервной мощности при подключении перспективных потребителей.

Котельная №7

Производится замена (ремонт) насосного оборудования к 2014 году.

Котельная №8

Производится реконструкция котельной для работы на газовом топливе к 2014 году;

Производится замена (ремонт) насосного оборудования к 2014 году.

Котельная №9

- Производится замена (ремонт) насосного оборудования к 2014 году.

Котельная №10

- Производится реконструкция котельной с увеличением ее установленной мощности для обеспечения резервной мощности при подключении перспективных потребителей.

Котельная №11

Мероприятия не проводятся.

Котельная №12

- Производится реконструкция котельной с увеличением ее установленной мощности для обеспечения резервной мощности при подключении перспективных потребителей

Производится замена (ремонт) насосного оборудования к 2014 году.

Котельная №13

В качестве резервного источника тепловой энергии для котельной №13 предусматривается реконструкция старой угольной котельной №13. В здании резервной котельной установить водогрейные котлы с горелками работающими на газе (резерв дизельное топливо) (например, 3 водогейных котла Mega Prex N1200) и одновременно установить систему хранения (подземные резервуары) резервного дизельного (зимнего) топлива.

Котельная №14

Производится реконструкция котельной для работы на газовом топливе к 2015 году.

Котельная №15

Производится реконструкция котельной для работы на газовом топливе к 2015 году.

Котельная №16

Производится реконструкция котельной для работы на газовом топливе к 2014 году.

Угольную котельную №16 ликвидировать.

Котельная №17

Производится реконструкция котельной с увеличением её установленной мощности к 2015 году для обеспечения резервной мощности при подключении перспективных потребителей (см. рисунок 3.11.1).

Котельная №18

Производится реконструкция котельной для работы на газовом топливе к 2014 году.

Котельная №19

Производится замена (ремонт) насосного оборудования к 2014 году.

Котельная №20

Производится замена (ремонт) насосного оборудования к 2014 году.

Котельная №21

Производится реконструкция котельной для работы на газовом топливе к 2016 году;

Производится замена (ремонт) насосного оборудования к 2014 году.

Котельная №22

Мероприятия не проводятся.

Котельная №23

Производится реконструкция котельной для работы на газовом топливе к 2015 году;

Производится замена (ремонт) насосного оборудования к 2014 году.

Котельная №24

Производится реконструкция котельной для работы на газовом топливе, с одновременным увеличением мощности котельной к 2014 году;

- Производится реконструкция котельной с увеличением её установленной мощности к 2015 году для обеспечения резервной мощности при подключении перспективных потребителей.

Котельная ЖБИ

Мероприятия не проводятся.

Центральная газовая котельная

Установка сетевых насосов Wilo-IL-E 100|165-22|2 на участок нового трубопровода Котельная – ТК-1.1 в количестве 3 шт. (2 рабочих +1 резерв).

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

На рисунке 6.1 представлены условные обозначения.

Рисунок 6.1. Условные обозначения на схемах перспективных тепловых сетей.

На резервирующих перемычках необходимо установить секционирующие задвижки для возможности переключения потока при аварии на магистральных участках.

Требуется выполнить замену теплоизоляции из стекловаты без защитного покрытия надземных теплосетей на скорлупы из пенополиуретана (или другую более эффективную), а так же при строительстве новых теплосетей использовать только данную изоляцию (или более эффективную).

Котельная №1

Мероприятия к 2014 году:

Подключаются перспективная жилая и общественно-деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, описанные в таблице 6.1.

Таблица 6.1 Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| l=80м, d=0,125м | Рисунок 6.2 |
| l=10м, d=0,08м |  |
| l=130м, d=0,125м |  |
| l=45м, d=0,08м | Рисунок 6.3 |
| l=60м, d=0,1м (резервирование) | Рисунок 6.4 |
| (Строительная 5/1 – Строительная 5) l=15 м, d=0,08м | Рисунок 6.5 |
| (ТК-40 – Заводская) L=20 м, d=0,08м | Рисунок 6.6 |
| (Уз.40.1 – СЭС) L=30м, d=0,065м |  |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| l=67м, d=0,1м | Рисунок 6.7 |
| (Уз.38.1 – ТК-39) l=56м, d=0,15м |  |
| (ТК-39 – Уз.39.1) l=52м, d=0,125м | Рисунок 6.6 |
| (Уз.39.1 – ТК-40) l=28м, d=0,1м | Рисунок 6.6 |
| (ТК-40 – Уз.40.1) l=16м, d=0,1м |  |
| (ТК-1 – Строительна 4/3) l=10м, d=0,065м | Рисунок 6.5 |

Мероприятия к 2015 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №1.

Рисунок 6.2. Строительство сетей к 2014 году.

Рисунок 6.3. Строительство 2014 году.

Рисунок 6.4 Строительство сетей к 2014 году.

Рисунок 6.5 Строительство и реконструкция сетей к 2014 году.

Рисунок 6.6 Строительство и реконструкция сетей к 2014 году.

Рисунок 6.7 Реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Котельная №3

Мероприятия к 2014 году:

Подключаются перспективная жилая и общественно-деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, описанные в таблице 6.2;

Таблица 6.2 Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| l=36м, d=0,1м | Рисунок 6.8 |
| l=30м, d=0,08м | Рисунок 6.9 |
| l=110м, d=0,1м (резервирование) | Рисунок 6.10 |
| l=70м, d=0,08м |  |
| (К60 – Нов.Уз.1) l=70м, d=0,15м | Рисунок 6.11 |
| (Нов.Уз.1 – 2 дома) l=15м, d=0,08м |  |
| (Нов.Уз.1 – 4 дома) l=15м, d=0,125м |  |
| (ТК-33 – Нов.ТК-1) l=75м, d=0,08м | Рисунок 6.12 |
| (Нов.ТК-1 – Пет-Сух14/1) l=20м, d=0,065м |  |
| (Нов.ТК-1 – Пет-Сух14) l=8м, d=0,05м |  |
| (Нов.ТК-1 – П-С12/1) l=15м, d=0,032м |  |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| l=137м, d=0,125м | Рисунок 6.13 |
| l=79м, d=0,1м |  |
| l=31м, d=0,08м |  |
| l=70м, d=0,1м | Рисунок 6.8 |
| l=40м, d=0,1м | Рисунок 6.10 |
| l=40м, d=0,1м |  |
| l=16м, d=0,1м |  |
| l=76м, d=0,04м | Рисунок 6.14 |
| (Кот – Т1) l=14м, d=0,3м | Рисунок 6.11 |
| (Т2 – Уз1) l=21м, d=0,25м |  |
| (Т3 – Т(Н)5) l=28м, d=0,2м |  |
| (Т(Н)1-ТК-19) l=33м, d=0,15м | Рисунок 6.12 |
| (ТК-19 – ТК-28) l=29м, d=0,15м |  |
| (ТК-28 – ТК-32) l=35м, d=0,15м |  |
| (ТК-32 – ТК-33) l=46м, d=0,125м |  |

Мероприятия к 2015 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №3.

Рисунок 6.8. Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Рисунок 6.9. Строительство сетей к 2014 году.

Рисунок 6.10 Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Рисунок 6.11 Строительство и реконструкция сетей к 2014 году.

Рисунок 6.12 Реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Рисунок 6.13 Реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Рисунок 6.14 Реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Котельная №4

Вариант 1.

Мероприятия к 2014 году:

Подключаются перспективная жилая и общественно-деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, описанные в таблице 6.3. Перспективная карта-схема тепловых сетей представлена на рисунке 6.15.

Таблица 6.3 Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

Характеристика

Строительство новых сетей

(Кот – Ленина,5) l=130м, d=0,1м

(ТК-5 – Ч-Гуркина,9) l=50м, d=0,065м

(ТК-16 – Ленина,13) l=15м, d=0,08м

(ТК-44 – Уз.35-1) l=5м, d=0,08м

(ТК-38 – Чаптынова, 26/1) l=25м, d=0,07м

(ТК-29 - оп.6) l=9м, d=0,032м

(оп.6 – Гастелло,3) l=40м, d=0,032м

(ТК-31 – Гастелло,8) l=10м, d=0,05м

(ТК32 – Гастелло,6) l=5м, d=0,05м

(ТК-40 – Гастелло,5) l=7м, d=0,1м

(ТК-32 – (П)Уз1) l=40м, d=0,05м

((п)Уз1 – Кучияк,4/1) l=5м, d=0,05м

((п)Уз1 – Кучияк,4) l=39м, d=0,05м

((п)Уз2 – Кучияк,1,3,3/1) l=74м, d=0,05м

(ТК51 – Кучияк,12,14,16) l=83м, d=0,05м

(ТК38 – Чаптынова,26/1) l=25м, d=0,065м

(ТК-14 – Чаптынова,24/1) l=13м, d=0,032м

(ТК-16 – Ленина, 13/2) l=80м, d=0,05м

((п)Уз.3 – Ленина, 14/1) l=42м, d=0,05м

Реконструкция с увеличением диаметра

(Кот – ТК1) l=42м, d=0,35м

(ТК-1 – ТК-6) l=29м, d=0,35м

(ТК6 – ТК16) l=52м, d=0,35м

(ТК16 – ТК17) l=28м, d=0,35м

(ТК17 – ТК19) l=30м, d=0,35м

(ТК19 – ТК20) l=92м, d=0,35м

(ТК20 – ТК21) l=20м, d=0,35м

(ТК45 – Ур7) l=14м, d=0,125м (резервирование)

(Ур7 – ТК46) l=14м, d=0,125м (резервирование)

(ТК46 – ТК47) l=38м, d=0,125м (резервирование)

(ТК20 – ТК21) l=20м, d=0,35м

(ТК21 – ТК26) l=29м, d=0,3м

(ТК26 – ТК27) l=21м, d=0,3м

(ТК27 – ТК28) l=30м, d=0,3м

(ТК28 – ТК40) l=88м, d=0,25м

(ТК40 – ТК41) l=7м, d=0,2м

(ТК41 – ТК42) l=15м, d=0,2м

(ТК42 – ТК43) l=12м, d=0,2м

(ТК43 – УР5) l=46м, d=0,2м

(УР5 – ТК45) l=29м, d=0,2м

(ТК1 – оп.1) l=35м, d=0,2м

Мероприятия к 2015 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №4.

Вариант 2.

Мероприятия к 2014 году:

Подключаются перспективная жилая и общественно-деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, описанные в таблице6.4;

Таблица 6.4 Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

Характеристика

Строительство новых сетей

(Кот – Ленина,5) l=130м, d=0,1м

(ТК-5 – Ч-Гуркина,9) l=50м, d=0,065м

(ТК-16 – Ленина,13) l=15м, d=0,08м

(ТК-44 – Уз.35-1) l=5м, d=0,08м

(ТК-38 – Чаптынова, 26/1) l=25м, d=0,07м

(ТК-29 - оп.6) l=9м, d=0,032м

(оп.6 – Гастелло,3) l=40м, d=0,032м

(ТК-31 – Гастелло,8) l=10м, d=0,05м

(ТК32 – Гастелло,6) l=5м, d=0,05м

(ТК-40 – Гастелло,5) l=7м, d=0,1м

(ТК-32 – (П)Уз1) l=40м, d=0,05м

((п)Уз1 – Кучияк,4/1) l=5м, d=0,05м

((п)Уз1 – Кучияк,4) l=39м, d=0,05м

((п)Уз2 – Кучияк,1,3,3/1) l=74м, d=0,05м

(ТК51 – Кучияк,12,14,16) l=83м, d=0,05м

(ТК38 – Чаптынова,26/1) l=25м, d=0,065м

(ТК-14 – Чаптынова,24/1) l=13м, d=0,032м

(ТК-16 – Ленина, 13/2) l=80м, d=0,05м

((п)Уз.3 – Ленина, 14/1) l=42м, d=0,05м

Реконструкция с увеличением диаметра

(ТК45 – Ур7) l=14м, d=0,125м (резервирование)

(Ур7 – ТК46) l=14м, d=0,125м (резервирование)

(ТК46 – ТК47) l=38м, d=0,125м (резервирование)

Для обеспечения необходимым напором потребителей, устанавливается насосная станция с насосами Grundfos NB 80-160 (3шт) на обратном трубопроводе, см. рисунок 6.16.

Мероприятия к 2015 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №4.

Рисунок 6.15 Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Рисунок 6.16 Установка насосной станции на обратном трубопроводе.

Котельная №5

Мероприятия к 2016 году:

Подключаются перспективная жилая и общественно - деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, описанные в таблице 6.5.

Ликвидация ЦТП №4 для перевода на двухтрубную систему.

Установка всеми потребителями тепла в своих объектах теплопотребления автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (на отопление и ГВС). Вывод из эксплуатации существующих сетей ГВС.

В соответствии с мероприятиями по переходу котельной №5 на двухтрубную систему теплоснабжения, произведен монтаж нового трубопровода от ТК-6 до жилого дома с автоматизированным индивидуальным тепловым пунктом, находящегося по адресу: ул. Проточная 10/1, по двухтрубной системе теплоснабжения.

Таблица 6.5 Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| l=15м, d=0,15м | Рисунок 6.17 |
| l=20м, d=0,1м |  |
| l=40м, d=0,15м |  |
| l=10м, d=0,05м |  |
| l=5м, d=0,05м |  |
| l=10м, d=0,15м |  |
| l=5м, d=0,05м |  |
| l=10м, d=0,15м |  |
| l=5м, d=0,05м |  |
| l=20м, d=0,065м |  |
| l=20м, d=0,1м |  |
| l=6м, d=0,065м | Рисунок 6.18 |
| l=35м, d=0,15м | Рисунок 6.19 |
| l=20м, d=0,065м | Рисунок 6.20 |
| l=130м, d=0,1м (резервирование) | Рисунок 6.21 |
| (ТК – Коммунистический, 15/2) l=7м, d=0,032м |  |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| l=26м, d=0,1м | Рисунок 6.17 |
| l=38м, d=0,08м | Рисунок 6.22 |
| l=40м, d=0,125м | Рисунок 6.20 |
| l=48м, d=0,1м | Рисунок 6.21 |
| l=88м, d=0,1м |  |

Рисунок 6.17. Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Рисунок 6.18 Строительство сетей к 2014 году.

Рисунок 6.19. Строительство сетей к 2014 году.

Рисунок 6.20. Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Рисунок 6.21. Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Рисунок 6.22. Реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Котельная №6

Мероприятия к 2014 году:

Подключаются перспективная жилая и общественно – деловая застройка. Для этого прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 6.6. Перспективная схема тепловых сетей представлена на рисунке 6.23.

Таблица 6.6. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

Характеристика

Строительство новых сетей

l=40м, d=0,08м (резервирование)

l=30м, d=0,1м

l=12м, d=0,05м

l=20м, d=0,08м

l=12м, d=0,05м

l=20м, d=0,08м

l=12м, d=0,05м

l=17м, d=0,05м

l=25м, d=0,125м

l=36м, d=0,1м

l=5м, d=0,05м

l=40м, d=0,065м

(ТК 6/3 – Лесная,20) l=17м, d=0,08м

(ТК6/2 – уз.6/2.1) l=30м, d=0,125м

(уз.6/2.1 – Лесная,10) l=12м, d=0,08м

(Лесная,10 – Лесная,10/2) l=30м, d=0,065м

(ТК15 – Комм-ий,180/1) l=75м, d=0,08м

(ТК15 – Больничная,35) l=50м, d=0,05м

Реконструкция с увеличением диаметра

l=23м, d=0,08м

l=50м, d=0,15м

l=35м, d=0,15м

l=45м, d=0,15м

l=72м, d=0,125м

l=19м, d=0,125м

l=45м, d=0,125м

(ТК1/2 – Уз.35) l=25м, d=0,125м

(Уз.8 – Спортзал) l=5м, d=0,05м

(ТК14 – ТК15) l=20м, d=0,08м

(ТК4 – Уз.16) l=30м, d=0,2м

(Уз16 – Уз.17) l=7м, d=0,2м

(Уз.17 – Уз.18) l=30м, d=0,2м

(Уз.18 – Уз.19) l=6м, d=0,2м

(Уз.19 – ТК5) l=30м, d=0,2м

Мероприятия к 2016 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №6.

Рисунок 6.23. Строительство и реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Котельная №7

Мероприятия к 2014 году:

Для подключения новых потребителей, а так же д \ля увеличения надежности централизованной системы отопления прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 6.7.

Таблица 6.7. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| l=40м, d=0,05м (резервирование) | Рисунок 6.24 |
| (Узел22 – Ч-Гуркина, 11/1) l=34м, d=0,04м | Рисунок 6.25 |
| ((п)ТК1 – Ч-Гуркина,9) l=27м, d=0,065м |  |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| l=20м, d=0,125м | Рисунок 6.26 |
| (ТК-1(7) – ТК4) l=50м, d=0,15м | Рисунок 6.25 |
| (ТК4 – ТК5) l=12м, d=0,15м |  |
| (ТК5 – ТК5/1) l=1м, d=0,15м |  |
| (ТК5/1 – НТК-1(7)) l=50м, d=0,15м |  |
| (НТК-1(7) – ТК-13) l=41м, d=0,125м |  |
| (ТК-13 – ТК-12) l=47м, d=0,125м |  |
| (ТК-12 – (П)ТК1) l=5м, d=0,1м |  |

Мероприятия к 2016 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №7.

Рисунок 6.24. Строительство сетей к 2014 году.

Рисунок 6.25. Строительство и реконструкция сетей к 2014 году.

Рисунок 6.26 Реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Котельная №8

Мероприятия к 2014 году:

Для подключения новых потребителей, а так же для увеличения надежности централизованной системы отопления прокладываются и перекладываются тепловые сети, указанные в таблице 6.8:

Таблица 6.8. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей.

| Характеристика | Изображение |
| --- | --- |
| Строительство новых сетей |
| (ТК-28 – ТН1) l=198м, d=0,15м | Рисунок 6.27 |
| (ТН1 – Барнаульская, 55/1) l=230м, d=0,08м |  |
| (ТН1 – ТН2) l=209м, d=0,125м |  |
| (ТН2 – Шелковичная,56) l=31м, d=0,08м |  |
| (ТН2 – Шелковичная,58,60) l=55м, d=0,08м |  |
| Реконструкция с увеличением диаметра |
| l=15м, d=0,15м | Рисунок 6.28 |
| l=96м, d=0,15м |  |
| l=10м, d=0,15м |  |
| l=20м, d=0,15м |  |
| l=19м, d=0,05м |  |
| (ТК-19 – ТК-20) l=113м, d=0,15м | Рисунок 6.29 |
| (ТК-20 – ТК-21) l=27м, d=0,15м |  |
| (ТК-21 – ТК-22) l=25м, d=0,15м |  |
| (ТК-24 – ТК-25) l=25м, d=0,15м |  |
| (ТК-25 – Узел8) l=25м, d=0,15м |  |
| (Узел8 – Узел9) l=15м, d=0,15м |  |
| (Узел9 – ТК-26) l=27м, d=0,15м |  |
| (ТК-26 – ТК-27) l=25м, d=0,15м |  |

Мероприятия к 2015 году:

Весь частный сектор переводится на индивидуальное газовое отопление.

Мероприятия к 2016 году:

Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельной №8.

Рисунок 6.27 Прокладка новых сетей к 2014 году.

Рисунок 6.28 Реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.

Рисунок 6.29 Реконструкция сетей с увеличением диаметра к 2014 году.